SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP na: Zagospodarowania terenu wokół Amfiteatru wraz               z parkingiem oraz budowa widowni Amfiteatru.

I.  Nazwa oraz adres zamawiającego.

Miasto Szczyrk

43-370 Szczyrk

ul. Beskidzka 4 ,

REGON  000525286, NIP 937-16-53-267

internet : www.um.szczyrk.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1.  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP  zgodnie z przepisami ustawy z dnia               29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm. ), zwaną w dalszej części SIWZ ustawą „PZP".

2.  Postępowanie toczy się przed powołaną do przeprowadzenia niniejszego przetargu komisją przetargową.

3.  Projekt współfinansowany  przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach RPO WSL  2007-2013.

III. Przedmiot   zamówienia.

Zagospodarowania terenu wokół Amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni Amfiteatru w Szczyrku .

Wspólny Słownik Zamówień : CPV: 452 12170-8, 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 452000000-9, 45111200-0 , 45223300-9, 45232100-3, 45231300-8, 45453000-7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIANIA

1. ZAGOSPODAROWANIE  TERENU

Na działce nr 1-1816/2 projektowany jest parking dla samochodów osobowych obsługujący samochody osób przyjeżdżających do amfiteatru. Zaprojektowane zostały 52 miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5m, w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych

(3,6x5m). Z uwagi na sąsiedztwo w/w działki z działkami budowlanymi od wschodu                i południa – należy zachować odległość = 6m pomiędzy projektowanymi miejscami postojowymi, a granicami działki. Po stronie południowej zaprojektowano ulicę wewnętrzną parkingu w odległości ok.1m od granicy. Jest możliwe wykonanie dodatkowych 8 miejsc postojowych wzdłuż granicy wschodniej – dzięki uzyskaniu odstępstwa od warunków technicznych (dokumenty – w opracowaniu pt. „Projekt budowlany – DOKUMENTY I UZGODNIENIA”).

Parking obsługiwany będzie przez istniejące wjazdy od ul. Wypoczynkowej                           – przeznaczone do modernizacji. Modernizacja budynku jest integralną częścią projektu – zawarta została w odrębnym opracowaniu. Pozostałe działki wokół budynku amfiteatru zostały zaprojektowane jako przestrzenie otwarte o funkcji ekspozycyjnej, rekreacyjnej          i komunikacyjnej.

Zaprojektowana została widownia składająca się z trzech sektorów mieszcząca ok. 1000 osób na miejscach siedzących.

Teren zostanie ogrodzony:

- ogrodzenie główne obejmujące działki wokół amfiteatru oraz parking wraz z przyległą infrastrukturą,

- ogrodzenie wewnętrzne – oddzielające widownię i budynek amfiteatru od reszty terenu (odcinek ABCD na rysunku),

Ogrodzenie systemowe – na wzór ogrodzenia terenu przyległej skoczni, np. system Nylofor 3D.

Wzdłuż granicy z ul. Beskidzką i Wypoczynkową na odcinku 123 (oznaczone na projekcie zagospodarowania terenu) należy wykonać barierę drogową. Na odcinku 4567 należy wykonać niskie barierki uniemożliwiające przejazd samochodom i zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. Istniejące ogrodzenie na odcinku 1, 9, 10 – należy wymienić.

Wzdłuż północnej granicy działki projektowanego parkingu (wzdłuż ul. Beskidzkiej) – skarpa zostanie umocniona murkiem oporowym z gazonów. Wzdłuż południowej granicy działki parkingu (wzdłuż działki sąsiada o nr 1817/14) skarpa zostanie umocniona murkiem oporowym z palisady betonowej.

Teren należy uzbroić w następujące media:

- energię elektryczną,

- wodę,

- kanalizację sanitarną,

- kanalizację deszczową,

- monitoring (wg odrębnego opracowania),

Do projektowanych na terenie stoisk wystawienniczych należy doprowadzić:

- kanalizację,

- wodę,

- energię elektryczną,

Cały teren zostanie oświetlony lampami stojącymi oraz kinkietami:

- np. lampa Moove Palo single version, h=350cm,

- np. lampa Moove Palo double version, h=350cm,

- np. kinkiety Moove IP65 – montowane na wysokości 320cm,

- oświetlenie liniowe w posadzce, np. lampa LEDIA LL OD, firmy Hess,

- lampy wysokie – reflektory – oświetlające w razie potrzeby cały plac za widownią oraz parking – np. lampa Squadra na słupach lub rónoważne.

Oświetlenie należy podzielić na sekcje umożliwiające oświetlenie poszczególnych części terenu w miarę potrzeb. Należy także pamiętać, że część oświetlenia będzie obsługiwała cały teren podczas dnia codziennego, a część tylko podczas imprez.

Przekładki gazociągów mają za zadanie umożliwienie prowadzenia drogowych robot budowlanych, umożliwienie wykonania przebudowy i budowy innego uzbrojenia podziemnego, usytuowanie przewodów gazowych  na odpowiednich głębokościach  pod powierzchnia projektowanych placów , jezdni i chodników zgodnie z obowiązującymi przepisami .

2. OBIEKT BUDOWLANY – WIDOWNIA.

Widownia składa się z  trzech sektorów ustawionych osiowo względem sceny istniejącego amfiteatru.

Pod sektorami zaprojektowane zostały pomieszczenia mieszczące :

- pod sektorami bocznymi  - pomieszczenia szatniowe wraz z zapleczem  socjalnym dla zespołów występujących w amfiteatrze, od strony zewnętrznej  - boksy  na stoiska wystawiennicze ,

- pod sektorem środkowym – toalety dla widzów amfiteatru, pomieszczenie pierwszej pomocy oraz pomieszczenia dodatkowe  dla obsługi technicznej, magazyny, od strony zewnętrznej ściana widowni  będzie wyposażona w telebim dla publiczności pozostającej poza wewnętrznym ogrodzeniem amfiteatru .

Podstawowe parametry techniczne obiektu:

pow. zabudowy widowni                                                    709m2  w tym:

– sektor A - 226,8m2

– sektor B - 241,1m2

– sektor C - 241,1m2

pow. użytkowa (przyziemia pod widownią)                       310,27m2 w tym:

– sektor A - 113,41m2

– sektor B - 98,43m2

– sektor C - 98,43m2

kubatura                                                                              1454,50m2 w tym:

– sektor A - 522,60m3

– sektor B - 466,10m3

– sektor C - 466,10m3

wysokość całkowita widowni                       < 12m – zgodnie z zapisem w planie

miejscowym

– sektor A - 7,8m

– sektor B - 5,9m

– sektor B - 5,9m

Zestawienie pomieszczeń:

sektor środkowy A                                                               – 113,41m2 :

1. korytarz                                                                                     6,40m2

2. pomieszczenie pierwszej pomocy                                           21,12m2

3. pomieszczenie dodatkowe                                                       15,57m2

4. magazyn                                                                                     9,86m2

5. magazyn                                                                                     7,19m2

6. korytarz                                                                                      4,50m2

7. przedsionek wc męskiego                                                           5,73m2

8. wc męski                                                                                   12,11m2

9. wc dla widzów niepełnosprawnych                                           4,40m2

10.przedsionek wc damskiego                                                        7,83m2

11.wc damski                                                                                12,28m2

12.pomieszczenie porządkowe                                                       1,95m2

13.pomieszczenie gospodarcze                                                       4,42m2

sektor boczny B                                                                      - 98,43m2 :

1. korytarz                                                                                     21,19m2

2. szatnia artystów                                                                        28,69m2

3. wc męski                                                                                     8,48m2

4. wc damski 							        8,48m2

5. pomieszczenie porządkowe 				        1,20m2

6. szatnia artystów 						       30,39m2

sektor boczny C                                                                       - 98,43m2 :

1. korytarz 							      21,19m2

2. szatnia artystów 						      28,69m2

3. wc męski 							        8,48m2

4. wc damski 							        8,48m2

5. pomieszczenie porządkowe 				       1,20m2

6. szatnia artystów                                                                         30,39m2

Projektowany obiekt ma kształt nawiązujący bezpośrednio do kształtu sceny istniejącego amfiteatru. Stanowi część ogrodzenia wewnętrznego (odcinek ABCDE) oddzielającego widownię i amfiteatr od terenów wystawienniczo-rekreacyjnych. Na jego tylnych ścianach zaprojektowane zostały żelbetowe donice, w których posadzone zostaną drzewa (gatunki występujące na terenach górzystych), których zadaniem będzie:

- dodatkowe oddzielenie górnego pasa widowni od przestrzeni placu położonego poniżej (zabezpieczenie przed ewentualnym rzucaniem przedmiotami przez osoby stojące na widowni),

- wytworzenie pewnego rodzaju kurtyny dźwiękochłonnej,

- stworzenie przyjaznego klimatu podgórskiej miejscowości (inspiracją są drzewa rosnące na skalnych półkach w górach),

Rozwiązania konstrukcyjne:

– fundamenty - ławy i słupy żelbetowe,zbrojone zgodnie z projektem

– ściany zewnętrzne: pustak poryzowany Porotherm szer.25cm, ocieplony styropianem szer.15cm,

– ściany wewnętrzne nośne: pustak poryzowany Porotherm szer.25cm,

– ściany wewnętrzne działowe- pustak poryzowany Porotherm szer.11,5cm, 8cm, oraz             z gazobetonu szer.6 cm,

– ścianki systemowe w wc damskim – np. system VK13 firmy FCS sp. z o.o.,

– schody – żelbetowe monolityczne i stalowe,

– słupy – żelbetowe monolityczne zgodnie z projektem,

– dach – konstrukcja drewniana,

a) Wyposażenie budowlano-instalacyjne:

Projektowana widownia będzie podłączona do następujących sieci zewnętrzne.:

- wodociągowej,

- energetycznej,

- kanalizacji sanitarnej,

- kanalizacji deszczowej,

- teletechnicznej,

- odgromowej,

Do pomieszczeń usytuowanych pod widownią należy doprowadzić następujące instalacje:

- instalację wodną,

- instalację kanalizacji sanitarnej,

- instalację elektryczną oświetleniowa i gniazd wtykowych,

- instalację niskonapięciowa (np. głośniki),

- instalację sygnalizacji przeciwpożarowej,

Do projektowanych stoisk wystawienniczych należy doprowadzić następujące instalacje:

- instalację wodną,

- instalację kanalizacji sanitarnej,

- instalację elektryczną oświetleniowa i gniazd wtykowych,

b) Instalacja  ziemnej  i ciepłej wody użytkowej

Budynek widowni amfiteatru składa się z trzech segmentów A,B i C w oparciu  o projekt budowlany oraz rozwiązania funkcjonalne doprowadzenie wody zimnej do poszczególnych sektorów nastąpi  z istniejącej sieci wodociągowej. Po doprowadzeniu przyłączy do budynku zainstalowane zostaną zawory odcinające.

Instalacja wodociągowa w obiekcie zostanie wykonana:

- instalacja wody zimnej – rury wielowarstwowe np. BOR-STABI o średnicy dn. 16-25 mm,

- instalacja wody ciepłej i cyrkulacji przewidziano zastosowanie rur wielowarstwowych  PE-Xc/A1./PE w zakresie średnic dn 16 – dn 25mm w technologii j.w. na PN 10,0bar łączone na kształtki, w izolacji zimnochronnej oraz ciepłochronnej z pianki oliuretanowej. Maksymalne ciśnienie robocze w instalacji wynosi 1,0 MPa.

c) Przygotowanie ciepłej wody użytkowej

Woda ciepła dla odbiorników zostanie przygotowana  przez:

- zabudowanie podgrzewacza elektrycznego o poj. 60l z grzałką elektryczną Ne =2,0 kW

- lokalnych podgrzewaczy elektrycznych przepływowych o mocy 5,7 kW

d) Trasy rurociągów instalacji wodociągowych, izolacje, mocowanie

Odcinki poziome przewodów prowadzić w przestrzeni stropu podwieszonego, pionowe, zejścia po ścianach lub w bruzdach ściennych. Przewody wody zimnej prowadzić                    w izolacji zimnochronnej, natomiast instalacja cwu i cyrkulacji w izolacji termicznej                  o gr. 9-20 mm. Przewody prowadzone w stropie podwieszonym mocować do konstrukcji wsporczych pomocniczych  lub na zawiesiach do stropu .

e) Kanalizacja sanitarna.

Na kanalizację przewiduje się rury PCV łączone na uszczelki gumowe.

Piony kanalizacyjne prowadzić w bruzdach ściennych lub w obudowie płyt gipsowych.

Piony wyposażone zostaną w rewizje oraz rury wywiewne wyprowadzone powyżej konstrukcji dachu widowni.

Projektowane piony kanalizacyjne włączyć do kolektora sanitarnego prowadzonego pod posadzką na wprowadzeniu zabudować trójniki włączeniowe PVC.

Rurociągi prowadzić ze spadkami minimalnymi:

1. Ø100 mm     - i = 2%

2. Ø 150 mm    -i = 1,5%

3. Ø 200mm     -i = 1%

Wszystkie ścieki sanitarne z budynku odprowadzone zostaną do kanalizacji zewnętrznej miejskiej.

W przypadku montażu urządzeń klimatyzacyjnych, skropliny należy odprowadzić grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej poprzez zamknięcia wodne. Piony i poziomy kanalizacyjne na odcinku zewnętrznym winne zostać zaizolowane termicznie.

f) Instalacja CO, wentylacji mechaniczne oraz bilans ciepła.

Ogrzewanie budynku i wentylacja mechaniczna ogrzewanie pomieszczeń

W oparciu o wykonany bilans ciepła budynku, zapotrzebowanie ciepła wynosi:

- strata ciepła dla sektora A amfiteatru :                         6972 W

- strata ciepła dla sektora B amfiteatru :                         7426 W

- strata ciepła dla sektora C amfiteatru :                         8473 W

- projektowane cieplne obciążenie budynku                 22871 W

W oparciu o przeprowadzone ustalenia projektuje się ogrzewanie przyziemia budynku widowni przy pomocy grzejników elektrycznych. Proponuje się grzejniki konwekcyjne F18 1000 W o parametrach i charakterystyce technicznej:

- moc grzewcza grzejnika: 1000 W

- 5-funkcyjny przełącznik trybów pracy,

- elektroniczny termostat cyfrowy

- możliwość sterowania

- 3 zakresy temperatury pracy, (komfort 10-280C; EKO; antyzamarzanie 7°C), j

- montaż naścienny

- wymiary: 450 x 445 x 78 mm

Proponowana lokalizacja grzejników wg części rysunkowej projektu.

WENTYLACJA

1. Dla węzłów sanitarnych przewidziano wentylację mechaniczną na bazie wentylatorów kanałowych typ TD-160/100 oraz TD-250/100 o parametrach:

- wydajność maksymalna V=150-250 m3/h

- moc elektryczna silnika wentylatora: 35,39 W

- napięcie: 230 V

Montaż wentylatora na kanale wentylacyjnym wywiewnym zblokować z oświetleniem. Do rozprowadzenia powietrza zaprojektowano sieć przewodów wentylacyjnych montowanych w strefie sufitu podwieszonego. Poza sufitem podwieszanym przewody wentylacyjne montowane będą bezpośrednio pod stropem. Na instalację wentylacji wywiewnej przewiduję się zastosowanie:

- w strefie sufitu podwieszonego, kanały elastyczne w izolacji,

- poza sufitem podwieszanym, kanały z blachy stalowej ocynkowanej SPIRO.

Jako elementy wywiewne zastosowane zostaną kołowe dyfuzory wywiewne np. typ VEF -100.

2. Dla pozostałych pomieszczeń tj. szatnie artystów, pomieszczenia dodatkowe, pierwszej pomocy projektuje się wentylację nawiewno-wywiewną w ilości 1,5 w/h, nie mniej niż 20 m3/h/osobę.

NAWIEW

Do nawiewu proponuje się zastosowanie aparatu grzewczo-wentylacyjnego typ NEOLUX  IIII o parametrach:

-  moc grzałek elektrycznych : 2,0 kW

- trzy biegi wentylatora,

- maksymalna ilość powietrza nawiewanego: 357 m3/h

- moc silnika wentylatora: 77 W

- wymiary gabarytowe: 828 x 647 x 203 mm

- masa: 28 kg

Doprowadzenie świeżego powietrza przez kanał szczelinowy zaizolowany, zabudowany bezpośrednio przy ścianie.

Czerpnią ścienna zabudowana na wysokości ~2,3 m od posadzki.

Wlot powietrza przez szczelinę zabezpieczoną siatką nierdzewną o oczkach 5 x 5 mm.

W niektórych pomieszczeniach zastosowano automat nawiewny ZLA160 samoczynny regulowany temperaturowo o wydajności V=100 m3/h. Automat montować w ścianie zewnętrznej na wysokości -2,3 m od posadzki.

WYWIEW

Dla w/w pomieszczeń przewidziano wentylację mechaniczną wywiewną na bazie wentylatorów kanałowych typ TD-250/100 o parametrach:

- wydajność maksymalna V=250 m3/h

- moc elektryczna silnika wentylatora: 39 W (przewiduje się zastosowanie falownika)

- napięcie: 230 V

Montaż wentylatora na kanale wentylacyjnym wywiewnym.

Do rozprowadzenia powietrza zaprojektowano sieć przewodów wentylacyjnych w strefie sufitu podwieszonego oraz przewody okrągłe typu SPIRO bezpośrednio pod stropem. Wszystkie przewody podlegają odpowiedniej izolacji. Do wywiewu przewiduje się zastosowanie: kołowe dyfuzory wywiewne typ VEF -100

g) Charakterystyka energetyczna budynku:

Projektowany budynek  ma zapewnioną dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej - 22kW. Do wykonania ochrona przeciwporażeniowa, instalacja oświetlenia pomieszczeń, instalacja gniazd i gniazd siłowych.

3. MODERNIZACJA BUDYNKU  MAGAZYNOWEGO

Opis stanu istniejącego budynku magazynowego:

– ściany wykonane z pustaków betonowych, tynkowane i malowane,

– strop – płyta żelbetowa,

– dach jednospadowy, kryty papą i częściowo blachą trapezową – nad częścią niższą,

– dach dwuspadowy, kryty papą – nad częścią wyższą,

– istniejąca instalacja: wodna, kanalizacja, ogrzewanie, i elektryczność,

W ramach modernizacji projektowane jest:

– wyburzenie części dobudowanych podczas poprzednich lat użytkowania

zaznaczone za projekcie zagospodarowania terenu oraz rys. nr 2.,

– wyburzenie ścianek działowych,

– zamurowanie przejść między pomieszczeniami,

– likwidacja stropodachu żelbetowego nad częścią niższą,

– nowa konstrukcja dachu nad częścią niższą – projektowany jest dach dwuspadowy, kryty blachą trapezową,

– w razie konieczności wymiany płyt g-k istniejącego sufity w części wyższej (decyzja Inwestora) należy docieplić dach poprzez ułożenie warstwy 10cm wełny mineralnej                i paroizolacji na ruszcie systemowym,

– podczas prac związanych ze zmianą pokrycia dachu nad częścią wyższą , należy zwrócić uwagę na stan techniczny istniejącej więźby i elementy zniszczone- niewidoczne podczas inwentaryzacji, należy wymienić,

– wymiana pokrycia dachu nad częścią wyższą – na blachę trapezową,

– zamurowanie otworów okiennych na elewacji tylnej ( w granicy działki),

– likwidacja otworów okiennych na elewacji frontowej,

– wykonanie otworów drzwiowych w elewacji frontowej - szerokie, dwuskrzydłowe drzwi z przeszkleniami w części górnej,

– likwidacja istniejących sanitariatów,

– ocieplenie budynku,

– tynkowanie i malowanie elewacji oraz wykonanie okładziny drewnianej,

– wykonanie orynnowania i obróbek blacharskich,

– remont wnętrza – skucie tynków istniejących, wykonanie koniecznych napraw, nowych tynków oraz malowanie, układanie płytek ceramicznych na ścianach,

– wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych,

– wykonanie wentylacji grawitacyjnej – rury spiro wyprowadzone ponad dach jako kominki wentylacyjne,

– zasypanie istniejących kanałów do naprawy samochodów,

– oczyszczenie istniejącej posadzki z gruzu i elementów ruchomych, wykonanie warstwy wyrównawczej podłogi i ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych,

Po modernizacji budynek będzie podzielony na cztery części. Do każdej będą prowadziły drzwi dwuskrzydłowe z przeszkleniami. Pośrodku wykonane zostaną drzwi jednoskrzydłowe prowadzące do projektowanego pomieszczenia gospodarczego. Poprzez zmianę konstrukcji dachu i wysokości budynek uzyska odpowiednie proporcje i tym samych podniesie swoje walory estetyczne.

Podstawowe parametry techniczne obiektu:

istniejąca: 		       po modernizacji:

powierzchnia zabudowy                                        310m2                                293,60m2

powierzchnia użytkowa                                         245,14m2                           246,73m2

kubatura                                                                  1132,70m2                         1161,40m2

wysokość całkowita                                        od 3,1 do 5,5m                     od 2,9 do 5,6m

Zestawienie pomieszczeń:

1. magazyn 						57,67m2

2. magazyn 						46,90m2

3. pom. gospodarcze 					7,66m2

4. magazyn 						42,40m2

5. magazyn 						92,10m2

RAZEM: 						245,73m2

a) Forma i funkcja obiektu budowlanego:

Modernizowany obiekt nadal zachowa swoją dotychczasową funkcję budynku magazynowego.

Będzie jednak służył jako zaplecze magazynowe dla amfiteatru i widowni, bez możliwości wynajmowania powierzchni osobom indywidualnym czy instytucjom zewnętrznym. Budynek nie jest przewidziany do stałego pobytu ludzi – nie przewiduje się instalacji ogrzewania pomieszczeń na stałe – jedynie w razie konieczności urządzenia grzewcze będą podłączane do instalacji elektrycznej.

Elewacje budynku zostaną uporządkowane, zastosowane materiały i kolorystyka będą dostosowane do projektowanej widowni amfiteatru.

b)  Rozwiązania konstrukcyjne:

– fundamenty – istniejące,

– ściany zewnętrzne – istniejące,

– ściany wewnętrzne nośne – istniejące,

– ściany wewnętrzne działowe- płyty gipsowo-kartonowe na stelażu systemowym z wypełnieniem wełną mineralną gr. 12cm,

– dach – konstrukcja drewniana, wiązary co 90cm,

Wyposażenie budowlano-instalacyjne:

Modernizowany budynek będzie podłączony do następujących sieci zewn.:

- energetycznej,

- kanalizacji deszczowej,

- odgromowej,

Do pomieszczeń należy doprowadzić następujące instalacje:

- instalację elektryczną oświetleniową i gniazd wtykowych, umożliwiająca podłączenie          w razie konieczności urządzeń grzewczych.

4. BRANŻA DROGOWA

Istniejący teren parkingu, który zlokalizowany jest bezpośrednio przy ul. Wypoczynkowej posiada nawierzchnie bitumiczną w złym stanie technicznym  częściowo okrawężnikowaną.

Odwodnienie terenu parkingu odbywa się poprzez nadanie spadków podłużnych          i poprzecznych, a następnie  odprowadzane jest do kanalizacji deszczowej.

Plac amfiteatru posiada nawierzchnię z kostki betonowej typu „trylinka” okrawężnikowany. Teren placu amfiteatru jest w ogólnym złym stanie technicznym, braki w nawierzchni oraz liczne zapadnięcia tworzące kałuże .

a) Forma architektoniczna i funkcja

- na przebudowywanym istniejącym parkingu przy ul. Wypoczynkowej przewidziano nawierzchnię asfaltową. Obsługa komunikacyjna parkingu będzie odbywała się poprzez istniejące zjazdy z ul. Wypoczynkowej.

- opaskę wykonano   z krawężników betonowych ulicznych 15x30cm  ustawionych na ławach betonowych z oporem  z betonem C 12/15,

- miejsca postojowe pod kątem 900 w liczbie 56 szt. o szer. 250 cm i dł. 500 cm  oraz miejsc postojowych  dla osób niepełnosprawnych  w liczbie 4 szt. o szer. 360cm i dł. 500cm.

- celem odsunięcia miejsc postojowych od elewacji istniejącego budynku gospodarczego, zaprojektowano opaskę z krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm ustawionych na ławach betonowych z oporem  z betonu C 12/15,

- warstwa ścieralna na terenie amfiteatru  została wykonana z kostki  betonowej, warstwy podbudowy zostały zaprojektowane  zgodnie  wymaganiami inwestora  obciążenie dla ruchu KR2 i klasy drogi L- lokalnej,

- nawierzchnia ul. Wypoczynkowej po wykonaniu infrastruktury technicznej będzie wykonana z nawierzchni bitumicznej .

5. KANALIZACJA DESZCZOWA

Dla  przyjętych rozwiązań drogowych zaprojektowano odwonienie nawierzchni utwardzonych: projektowanego parkingu oraz utwardzonego terenu wokół amfiteatru ciągami kanalizacji deszczowej zlokalizowanymi na terenie parkingu,                                    ul. Wypoczynkowej  oraz na terenie amfiteatru. Kanalizacje należy  wykonać w oparciu załączoną dokumentacje do  aneksu do opinii GK.SD.7442-929/2009(ZUDP).

6.PRZEBUDOWA SIECI NN, ZASILANIE PAWILONÓW  WYSTAWIENNICZYCH  I OŚWIETLENIA  TERENU.

Zakłada się rozbiórkę trzech odc. sieci energetycznej napowietrznej nN. Ze słupów S1               i  S2  przewidziano zasilanie stoisk wystawienniczych.

a) Zasilanie stoisk wystawienniczych

Nowe stoiska wystawiennicze zasilane będą ze słupów S1 i S2 poprzez projektowane

złącza pomiarowe ZKP1 i ZKP2 oraz zestawy pomiarowo rozdzielcze ZPR1-.....-ZPR9 (układy zapomiarowe). Zasilanie przewidziano kablem typu YAKY 4x35mm2. Szczegółowy schemat zasilania stoisk przedstawiony został na rysunku nr E-3. Pomiar energii elektrycznej zaprojektowano w układzie bezpośrednim licznikami energii czynnej 3-fazowymi, które zlokalizowano w projektowanych złączach ZKP1 i ZKP2. Dodatkowo w projekcie przewidziano również po jednym układzie pomiarowym (podliczniki) na każde stoisko wystawiennicze.

Moc przewidziana dla zasilania poszczególnych układów pomiarowych jest taka sama jak moc przyłączeniowa istniejących punktów pomiarowo - rozdzielczych zloklaizowanych na terenie placu wokół amfiteatru.

b) Przebudowa przyłącza teletechnicznego

Na przeznaczonym do rozbiórki słupie sieci nN podwieszone jest przyłącze teletechniczne do budynku przy ul. Beskidzkiej 2A. Istniejące przyłącze podwiesić należy pod istniejącymi przewodami sieci napowietrznej nN oraz pod przyłączem napowietrznym do budynku z wykorzystaniem jako podpora słupa oznaczonego na planie S2.

c)  Oświetlenie terenu

Oświetlenie przewidziane jest dla terenu wokół amfiteatru, parkingu oraz ulicy Wypoczynkowej. Sieć oświetlenia wykonana zostanie jako kablowa niezależna od sieci energetyki zawodowej. Zasilanie oświetlenia zrealizowane będzie z obwodów instalacji rozdzielczej pomieszczeń pod widownią oraz magazynu przy parkingu.

- Słupy i oprawy oświetleniowe

Oświetlenie parkingu, ul. Wypoczynkowej oraz terenu wokół amfiteatru zaprojektowano na słupach drewnianych o wysokości 3,5 m od poziomu terenu z lampami parkowymi ze źródłami światła MH 70W 830 np. MOOVE AS PALO. Na „plecach" widowni oświetlenie projektuje się zabudowę opraw tego samego typu, mocowanych na elewacji widowni. Dla doświetlenia całego placu za widownią oraz parkingu przewidziano zamontowanie reflektorów ze źródłami światła MH 250W 830 np. Reflektory doświetlające teren  amfiteatru zamontowane będą na obudowach kanałów wentylacyjnych widowni (sektor A) na wysokości 6m, natomiast reflektory doświetlające parking na słupach 6m w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.

Dodatkowo na placu amfiteatru przewidziano oświetlenie liniowe montowane w posadzce np. typu LEDIA LL OD. Oświetlenie liniowe zasilane będzie napięciem stałym 24Vpoprzez zasilacze typu SP-200 zamontowane w szafach sterowniczych zlokalizowanych w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym. Szafy sterownicze PZ_LED_2 i PZ_LED_3 wykonać należy jako wolnostojące, szafę PZ_LED_                         1 zabudować obok szafy sterowania oświetlenia SO-2 wpomieszczeniu gospodarczym pod widownią w sektorze „A". Szczegółowe schematy zasilania oświetlenia LED przedstawione zostały na rysunku nr E-5.

d) Zasilanie oświetlenia

Zgodnie z warunkami przyłączenia WP/R4/417783/09 dla zasilania oświetlenia terenu obok amfiteatru wykorzystać należy przyłącze wykonane dla zasilania pomieszczeń pod widownią. Zgodnie z ww. warunkami przyłączenia ENION wymieni istniejące złącze kablowe ZKT-1 nr 5114 zabudowane na ścianie amfiteatru na nowe ZKT-3 obok którego zabuduje złącze pomiarowe półpośrednie.

W zakresie przyłączenia realizowane przez inwestora pozostaje wykonanie wewnętrznej linii zasilającej rozdzielnię zlokalizowaną w pomieszczeniu pod widownią kablem YAKY 4x35mm2 .

W zakresie przyłączenia realizowane przez inwestora pozostaje wykonanie wewnętrznej linii zasilającej rozdzielnię zlokalizowaną w pomieszczeniu pod widownią kablem YAKY 4x35mm2 ułożonym w ziemi. Układ połączeń wewnętrznej linii zasilającej rozdzielnicę opisany jest na schemacie instalacji wewnętrznej pomieszczeń pod widownią.

Skrzynkę sterowania oświetlenia zewnętrznego zabudować należy obok rozdzielnicy RA (pomieszczenie gospodarcze w sektorze „A") i zasilić przewodami 5xLgY 10 dobudowując w rozdzielnicy dodatkowy obwód.

Dane ogólne

1. Ul. Wypoczynkowa, parking - szafa SO-1.

a) Napięcie sieci elektrycznej – 230,

b) Moc zainstalowana: 1,28 kW,

c) Sieć zasilająca pracuje w systemie TT,

d) Zasilanie szafy wykonane przewodami 3 x LgY 6mm2 w RVKL 47 p.t. z rozdzielni obwodowej magazynu,

e) Zasilanie obwodów oświetleniowych wykonane kablem YKY 4x6mm2,

f) Ochrona od porażeń - ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa przez zastosowanie bezpieczników i samoczynnego wyłączenia zasilania,

2. Teren amfiteatru - szafa SO-2.

a) Napięcie sieci elektrycznej - 230/400V,

b) Moc zainstalowana: 9 kW,

c) Sieć zasilająca pracuje w systemie TT,

d) Szafę sterowniczą zabudować w pomieszczeniu gospodarczym pod widownią                    w sektorze „A" i zasilić przewodami 5 x LgY 10mm2 w RVKL 47 p.t. z rozdzielnicy obwodowej zabudowanej w tym samym pomieszczeniu,

e) Zasilanie obwodów oświetleniowych wykonane kablem YKY 4x6mm2,

f) Ochrona od porażeń - ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa przez zastosowanie bezpieczników i samoczynnego wyłączenia zasilania,

Szczegółowe schematy zasilania szaf S01 i S02 oraz poszczególnych obwodów oświetleniowych przedstawione zostały na rysunkach nr E-4, E-5 i E-6.

e) Sterowanie oświetleniem

Oświetlenie będzie sterowane przy pomocy zegara sterującego CPA 3.0 zabudowanego standardowo w szafie oświetleniowej. Przewidziano również zainstalowanie w szafie czujnika zmierzchowego, który może współpracować z w/w zegarem astronomicznym. Oświetlenie liniowe, a także kinkiety i reflektory zamontowane na widowni sterowane będą dodatkowo ręcznie poprzez łączniki krzywkowe PI, P2 (kinkiety) oraz P3, P4 (LED) zamontowane w pomieszczeniu technicznym pod widownią, co da możliwość załączania w/w oświetlenia jedynie podczas organizowania imprez masowych.

7. Wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych  oraz  organizacji docelowej .

8. Wykonanie  dokumentacji powykonawczej .

9. Pokrycie ewentualnych kosztów odbiorów robót, inspektorów działających                   z ramienia  gestorów sieci podlegających przebudowie.

10. Z uwagi na kalendarz imprez dopuszcza się rozpoczęcie robót budowlanych na terenie amfiteatru od 08 sierpnia 2011r.

Wszelkie użyte w dokumentacji i materiałach przetargowych nazwy własne nie służą wskazaniu konkretnego producenta lub dostawcy, lecz stanowią jedynie  odniesienie do minimalnych wymaganych przez Zamawiającego  parametrów technicznych bądź jakościowych. Każdy zaprojektowany materiał bądź element może zostać zastąpiony przez inny równoważny, zaproponowany przez oferenta pod warunkiem zachowania przewidzianych w projekcie kryteriów.

W celu prawidłowego sporządzenia oferty zaleca się przeprowadzić wizję lokalną                  w terenie. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi wykonawca

Szczegółowy zakres  robót określa dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót .

IV. Opis części  zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza  składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 i 7 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VI. Opis sposobu przedstawiania ofert  wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia : od podpisania umowy  do 30.09.2012r.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,  spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1.1 Posiadania wiedzy i doświadczenia  - w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał:

a)  co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku widowni /trybun wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi o kubaturze minimum 1 500m3  bądź roboty budowlanej o podobnym charakterze tj. budowie budynku użyteczności publicznej wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi o kubaturze minimum 2000 m3 ;

b) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie placu (rynku) lub przestrzeni publicznych o podobnym charakterze takich jak  skwer, aleja, deptak, park o powierzchni min. 3500 m2 o nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej wraz  z odwodnieniem (kanalizacją deszczową);

c) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie, remoncie parkingu, placu, drogi , deptaka o powierzchni 1500m2 o nawierzchni asfaltowej wraz          z odwodnieniem (kanalizacją deszczową)

Wykonawca  załączy co najmniej jeden dokument potwierdzający, że roboty została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.

1.2  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi                do wykonania zamówienia tj.  :

- Potencjał techniczny :

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 2  do SIWZ

b) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone:

- osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia               do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, oraz co najmniej 5–letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji jednego zamówienia polegającego na budowie budynku widowni /trybun wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi                        o kubaturze minimum 1500m3  bądź roboty budowlanej o podobnym charakterze             tj. budowie budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi o kubaturze minimum 2000m3, oraz budowie, przebudowie remoncie placu (rynku) lub przestrzeni publicznych o podobnym charakterze takich jak  skwer, aleja, deptak, park                        o powierzchni min. 3500 m2 o nawierzchni z kostki betonowej lub kamiennej wraz             z odwodnieniem (kanalizacją deszczową),

- osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika robót, posiadająca uprawnienia                   do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności drogowej bez ograniczeń, oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót, w tym przy realizacji m.in. jednego zamówienia  polegającego na budowie, przebudowie, remoncie parkingu, placu, drogi , deptaka o powierzchni 1500m2                  o nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem (kanalizacją deszczową)

- osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika robót, posiadająca uprawnienia                    do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych   i elektroenergetycznych bez ograniczeń .

- osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika robót, posiadająca uprawnienia                   do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                     i kanalizacyjnych  bez ograniczeń

Kierownicy robót muszą posiadać 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od momentu uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika robót oraz uprawnienia budowlane              do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (tj. Dz. U. z 2006 r, Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów .

1.3 W zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia udokumentują:

- wykaże dostęp do  środków finansowych niezbędnych na realizację zamówienia   określonych na kwotę co najmniej 4.000.000,00 zł.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy                     nie spełniają warunków określonych w art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego,

przedstawi inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

IX.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, lub specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- oświadczenia w trybie art.  22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 2)

- oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 2b ustawy

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; ( referencje) załącznik nr 4.

- wykaz osób, które będą uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli  jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami; (załącznik nr 5.

- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż                 3  miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2 (rozdział IX)

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- oświadczenia w trybie art.  24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 3)

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu  składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu                      - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych           lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,                       lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie                 lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu            o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w  pkt. 2 SIWZ:

1) lit. B - D -  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                 i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 ppkt 1) lit. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument,                        o którym mowa w pkt. 3 ppkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż                   3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału               w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych          za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz               w przypadku podmiotów, o których mowa w  Rozdziale VIII  pkt.  2 i 3 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów                               są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

Oświadczenia należy przedstawić w oryginale.

7. Do oferty należy załączyć również :

a) parafowany i podpisany projekt umowy,

b) sporządzony w oparciu o pozycje przedmiaru robót - kosztorys ofertowy,

c) kserokopie dowodu wpłaty wadium,

d) harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania,

e) oferta winna być sporządzona według wzoru formularza oferty, stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji

8. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art.38).

2.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

a) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3)  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  można składać do dnia 19.04.2011r.

4. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą telefaksu

Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania  oświadczeń, wniosków, zawiadomień   formie telefaksowej.

b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

XI. WADIUM

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości : 102 000,00 zł (słownie: sto dwa tysiące złotych 00/100 )

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 29.04.2011r. do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu konto: 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 z dopiskiem wadium na : ”Zagospodarowania terenu wokół Amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni Amfiteatru ” .

3. Potwierdzeniem wniesienia wadium w pieniądzu będzie kserokopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty.

4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które                 w oznaczonym terminie znajduje się na koncie Zamawiającego.

5. Wadium w pozostałych formach należy składać w kasie Urzędu Miejskiego                          w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, pokój nr 24 w terminie przed upływem składania ofert.

6. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46  Pzp.

XII. Termin związania z ofertą.

1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami,

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni są:

Mariusz Pindel -referat GKUHiR           tel. (033) 82 950 26

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert .

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

3. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej Specyfikacji.

4. Oferta - pod rygorem nieważności - powinna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym lub atramentem niezmywalnym oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały. Dopuszcza się możliwość odrębnej numeracji stron kopii kosztorysu ofertowego, który należy spiąć (np. w skoroszycie miękkim)                     i dołączyć do oferty oddzielnie.

5. Oferta winna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym                          do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem, przy czym  na pierwszej i ostatniej stronie formularza oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy, o ile są podpisani nieczytelni.

Pozostałe strony muszą być parafowane.

Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

7. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

8. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: Oferta na:  Zagospodarowania terenu wokół Amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni Amfiteatru.

NIE OTWIERAĆ  przed  29.04.2011r., godz. 11:00"

Kopertę wewnętrzną należy ponadto opisać danymi Wykonawcy.

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem , że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt  8 oraz dodatkowo oznaczone słowami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1).  W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie

a) każdy z podmiotów oddzielnie musi  udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych

b) w przypadku warunku wymaganego posiadania wiedzy i  doświadczenia  w stosunku do podmiotów występujących wspólnie, warunek winien być spełniony łącznie;

c) w przypadku warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawcy w sumie winni spełniać wymagane warunki,

d) w przypadku warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, wykonawcy          w sumie winni spełniać wymagany warunek,

Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców:

2). W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale  IX składają:

a)wszyscy  wykonawcy występujący wspólnie  poza punktem dotyczącym posiadania  doświadczenia , który to dokument potwierdzający spełnienie wymagania winien złożyć  jeden z podmiotów składających ofertę wspólną wykazując w układzie tabelarycznym spełnienie wspólnie warunku  wymaganego doświadczenia.

b)wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                     o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy .

11.  Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną                          do reprezentowania wykonawcy, w przypadku przedsiębiorcy, zgodnie z zasadami reprezentacji  wskazanymi we właściwym rejestrze (lub np. w ewidencji działalności gospodarczej). Do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby do składania oświadczeń woli i reprezentowania wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru. W takiej sytuacji dokument lub pełnomocnictwo musi być integralną częścią oferty.

12. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759  ze  zm.  )

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XV. Miejsce oraz termin  składania oraz otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 11 do dnia 29.04.2011r.,  do godz. 10:00.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania , po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców , którzy zechcą przybyć                 w dniu 29.04.2011r., o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 31.

XVI. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

1.  Cenę należy obliczyć w oparciu o załączoną do specyfikacji dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiary  robót.

2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i inne omyłki polegające na niezgodności  oferty ze SIWZ, nie powodujące  istotnych  zmian w treści oferty  zgodnie z art. 87 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, których  oferta  została  poprawiona  .

3. Ceny jednostkowe oferty należy obliczyć w oparciu o  załączony do SIWZ przedmiar robót, według kolejności pozycji wyszczególnionych w przedmiarze robót. Przy czym  przedmiar robot ma wyłącznie  charakter dokumentu  pomocniczego – uzupełniającego dokumentacje projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót .

Ewentualny upust winien być uwzględniony w sporządzonym kosztorysie ofertowym, zaś oferowane ceny jednostkowe winny wynikać wprost z kosztorysu ofertowego.

4. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będzie wyłącznie w walucie polskiej PLN.

5. W cenach jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej przedkładanych przez wykonawcę będą, zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.

6. Cena całkowita i ceny jednostkowe podane przez wykonawcę nie będą podczas wykonywania umowy podlegały waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych                 w treści umowy.

XVIII.  KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr: | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) | 100 % |

2.  Ocena przyznawane za podane w pkt  12.1  kryteria liczone będą według następującego  wzoru:

| Nr kryterium: | Wzór: |
| --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) Liczba punktów= ( Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: -Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert -Cof - cena podana w ofercie |

3.  Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z Członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane. Suma punktów uzyskanych za kryterium oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która największą ilość punktów tj. oferta z najniższą ceną.

4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

#### XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

1. Przystępując do podpisania umowy Wykonawca złoży odpis decyzji o nadaniu numeru NIP  i REGON, a wykonawcy którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie, złożą także umowę regulującą ich współpracę (konsorcjum).

2. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej obejmującej odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową z tytułu realizacji niniejszej umowy w zakresie prowadzonej działalności o wartości 6.000.000,00 zł, na okres obowiązywania  umowy. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy (także w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy), Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oryginału nowej polisy, z której wynika, że Wykonawca dysponuje z zachowaniem ciągłości i wysokości, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, oraz zdeponuje u Zamawiającego kopię tej polisy poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem.

Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców, biorących udział w postępowaniu. Wybranemu wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś                              z wykonawców odwołania O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

XX. Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia umowy*

1.  Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku  formach określonych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego -nr konta: 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Radziechowach - Wieprz.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form , o których mowa w ppkt 2,  Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

4.  Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

5. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia                             w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego terminy składania faktur.

#### XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany  oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy.

1) Zmiana  przewidzianego w umowie terminu zakończenia robót w przypadku:

a)  zmiany spowodowanej warunkami atmosferycznymi, w szczególności

-  klęski żywiołowej ,

- warunków atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych (potwierdzone wpisem inspektora nadzoru)

b)  zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, lub terenowymi, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych  lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych  lub urządzeń.

c) wstrzymania robót przez  Zamawiającego,

d) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

2) Zmiana sposobu realizacji robót  na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

- koniecznością realizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy .

- niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  spowodowanych zaprzestaniem produkcji  lub wycofania z rynku tych materiałów i urządzeń

3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami .

- zmianą sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

- w następstwie wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym przepisów dotyczących realizacji

inwestycji ze środków unijnych

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji

#### XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

W toku postępowania Wykonawcy służą środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI rozdział  1 i 2 ustawy PZP.

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia  oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych .

XXIII. Pozostałe informacje.

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j.  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.   )

3.  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty i Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Załączniki:

1.Formularz ofertowy

2.Druki oświadczeń

- oświadczenie art. 22

- oświadczenie art. 24

3. Druk – wykaz robót

4. Druk – potencjał kadrowy

5. Wykaz narzędzi

6. Projekt umowy

7. Dokumentacja projektowa, SST, projekt organizacji ruchu

8. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadania

# Załącznik nr 1 do SIWZ

### FORMULARZ  OFERTOWY

Urząd Miejski w Szczyrk 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4

WYKONAWCA: ..........................................

....................................................................

...................................................................

tel/fax:.........................................................

e-mail:.........................................................

# OFERTA

Nawiązując do zaproszenia w trybie przetargu nieograniczonego na Zagospodarowania terenu wokół Amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni Amfiteatru w Szczyrku.

1.Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót.

- w cenie netto z wszystkimi opłatami koniecznymi :do zakończenia realizacji zamówienia w zaoferowanym czasie ...........................................................................zł (słownie:.....................................................................................................................zł)

-BRUTTO, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia w zaoferowanym czasie: ........................................................................................zł (słownie:..................................................................................................................zł)

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załączoną do niej dokumentacją oraz  zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty, która będzie przedmiotem zamówienia .

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres do dnia. ..........................także zakreślonego zapisami specyfikacji. Oświadczamy, że nie jest wiążące wycofanie przez nas oferty, które nastąpiło po terminie składania ofert.

4. Wadium w kwocie.........................................zł, zostało wniesione w dniu.........................................w  formie..................................................................................(ksero dowodu zostało dołączone do oferty).

5.Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt  umowy  (Załącznik nr.........SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .  Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi.

6. Zobowiązujemy się do wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości .......................... słownie...............................................................................  zł

(tj. 10% wartości umowy) w terminie określonym przez Zamawiającego w formie

................................................................................................(zgodnej z zapisami i wymaganiami SIWZ).

7. Podane w ofercie w kosztorysie ofertowym-cenowym ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji . Podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu  zamówienia.

8.Oświadczamy jednocześnie, że firma nasza:

- zapoznała się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjęła ją bez zastrzeżeń oraz nie zgłasza żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia.

9.Warunki i okres rękojmi/gwarancji:

Udzielamy  5  letniej rękojmi/gwarancji na Zagospodarowania terenu wokół Amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni Amfiteatru w Szczyrku.

10. Przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówienia w terminie  od daty zawarcia umowy do ………………………………...

11. Warunki płatności zaoferowane  w ofercie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego

12.  Prace objęte zamówieniem zamierzmy wykonać sami*

Następujące prace zamierzmy zlecić podwykonawcom  *

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………….

Zakres:.................................................................................................................................................................

Wartość::..............................................................................................................................................................

13. Ofertę niniejszą składamy na..................kolejno ponumerowanych stronach.

14. Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert

15. Informuję/informujemy, że niżej wymienione dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz.U. z  2003r., nr 153, poz. 1503 ze zm.)

a)   ...................................................................................................

b)  ...................................................................................................

c)   ...................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.......................................

2......................................

3......................................

Podpis osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do

występowania

w  obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# Oświadczenie

### w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4

Ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawca.............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

/podać nazwę i adres firmy/

biorąc udział w przetargu na

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Oświadcza, że :

na podstawie art.22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych spełnia warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

-----------------------------

data podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

# Załącznik nr 2b do SIWZ

OŚWIADCZENIE W TRYBIE art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 2b

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa i adres oferenta

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że jestem Wykonawcą, który będzie/ nie będzie   dysponował zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie:

- wiedzy i doświadczenia1,

- potencjału technicznego1,

- osób zdolnych do wykonania zamówienia1,

- zdolności finansowych1.

Na potwierdzenie, że będę dysponował ww. zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiam w załączeniu pisemne zobowiązanie tych podmiotów.

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel oferenta)

# Załącznik nr 3 do SIWZ

# Oświadczenie

#### w trybie art.24 ust.1-2

ustawy Prawo zamówień publicznych

# Wykonawca.............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

/podać nazwę i adres firmy/

biorąc udział w przetargu na

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Stosownie do treści art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r.              Nr 113, poz. 759 ze zm.  ) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego

......................................................

data podpis

/upoważnionego przedstawiciela

wykonawcy/

Załącznik Nr 4 do SIWZ

# .................................................

nazwa firmy - pieczęć

..................................................................

tel./fax.

WYKAZ  ROBÓT

Nazwa Przedsiębiorstwa: Adres Przedsiębiorstw: Numer Telefonu tel./fax:

Oświadczam/my że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonaliśmy następujące roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia:

| Lp. | Rodzaj (nazwa zadania), Zakres rzeczowy zamówienia | Miejsce wykonania robót | Całkowita wartość wykonanej roboty | Termin realizacji | Imię i nazwisko kierownika budowy i branżowych kierowników robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego   załącznika zostały dołączone dokumenty w ilości .........szt. potwierdzające że roboty te zostały wykonane należycie

..........................,dnia..................

..................................................

Podpis i pieczęć imienna 					                                         (Wykonawcy lub pełnomocnika Wykonawców)

Załącznik  nr 5  do SIWZ

nazwa firmy - pieczęć

..................................................................

tel./fax.

WYKAZ  OSÓB

Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówieniu

Ja/my niżej podpisany/ni (imię i nazwisko)

.........................................................................................................................................................

upoważniony/ni do reprezentowania:

..........................................................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Zagospodarowania terenu wokół Amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni Amfiteatru "

Oświadczam/my, że następujące osoby  będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie(dot. m.in. spełnienia warunku udziału), wykształcenie. | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

.....................................................................

(podpis i pieczęć wykonawcy)

Oświadczam, że osoby wskazane w powyższym wykazie, będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia i posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

.....................................................................

(podpis i pieczęć     wykonawcy)

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik  nr 6  do SIWZ

UMOWA  GKUHiR 342/...../2011

zawarta w Szczyrku w dniu ...............pomiędzy Gminą Szczyrk ,  reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Szczyrk                                 -  mgr Wojciech Bydliński

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta               -  Kazimiery Egielman

zwanym w treści umowy Zamawiającym

a ........................................................................................................................................... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu której działa : .....................................................................................................

par.1

1.Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego przetargu

nieograniczonego z  dnia ……………… r. w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się niniejszą umową do wykonania zamówienia pod nazwą: ” Zagospodarowania terenu wokół Amfiteatru wraz z parkingiem oraz budowa widowni Amfiteatru” , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami przetargu nieograniczonego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz załączonymi do SIWZ  przedmiarami robót.

3. Wszelkie roboty objęte niniejszą umową wykonawca wykona zgodnie z poniższymi postanowieniami i dokumentami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

4. Termin rozpoczęcia robót ustala się na................, a  zakończenie  prac ……………..r.

par.2

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy stanowi wynagrodzenie umowne brutto, o wielkości ustalonej kosztorysem ofertowym Wykonawcy w kwocie  ..................................... zł. (słownie .........) w tym podatek VAT ...............................zł. ( słownie ..........................), z zastrzeżeniem ust.2

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z określonego zakresu robót bez wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wartość robót, z których Zamawiający zrezygnował zostanie obliczona w oparciu o składniki ceny zawarte w ofercie wykonawcy                      i odliczona od ceny określonej w ust. l niniejszego paragrafu. Z tytułu ograniczenia zakresu robót Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wartość robót i materiałów zgodnie z przekazaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczna wykonania            i odbioru robót, przedmiarami robót.

- Materiały przewidziane do budowy powinny odpowiadać wymogom  wyrobów   dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z prawem budowlanym, przepisami wykonawczymi i normami .

par.  3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z dokumentacją techniczną i zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi normami polskimi, prawem budowlanym, oraz innymi obowiązującymi przepisami i starannością wynikającą z zawodowego prowadzenia działalności.

2.Wykonawca zobowiązuje się w taki sposób wykonywać niniejszą umowę, aby Zamawiający, ani żadna osoba trzecia nie doznali szkody pozostającej, w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. W szczególności:

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać          o prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji  zadania.

- Wykonawca zobowiązany jest wydzielić i szczególnie dokładnie zabezpieczyć teren prowadzonych robót, a także prowadzić roboty w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników.

- Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji zadania zapewnić na terenie budowy należyty ład i porządek, a szczególnie przestrzegać przepisy BHP.

3. Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, które wyrządzi Zamawiającemu oraz/lub osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy.                                W szczególności, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt.

4. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowych nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych            i informacji wymaganych przepisami prawa.

5. Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać                go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny koszt.

7. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie                z wymogami przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.                 w sprawie szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U.  z 2003r ., Nr 120, póz. 1126).

8. Wykonawca zobowiązuj się do prowadzenie dziennika budowy.

par.  4

1. Za wynagrodzenie określone w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów i urządzeń.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. l powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty i zaświadczenia ITB.

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowne certyfikaty  lub aprobaty techniczne.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

5. Badania, o których mowa w pkt 4,  będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

6. Jeżeli w rezultacie tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę,

7. Wykonawca pokryje we własnym  zakresie w szczególności koszty:

- urządzenia placu robót,

- wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie terenu budowy,

- demontażu,  napraw,  montażu  ogrodzeń  posesji  oraz  innych  uszkodzeń  obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- zajęcie pasa drogowego,

- wykonania badań i prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

- kamerownia  kolektorów według wymagań  zamawiającego,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

- obsługi geologicznej,

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

- zezwoleń na wjazd ciężkim sprzętem,

- sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r., Nr 120, póz. 1126),

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- ubezpieczenia budowy i robót,

- transportu i składowania ziemi, oraz wywozu wszelkich powstałych odpadów powstałych podczas realizacji inwestycji,

- sporządzenia inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej,

- zajęcia chodnika, drogi na czas wykonywania robót,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- likwidacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

- odbiorów z udziałem przedstawicieli „AQUA S.A",

- zorganizowania zaplecza budowy,

- zabezpieczenie na własny koszt i własnym staraniem dostaw mediów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy, w tym skoordynowanie przekładek sieci i przyłączy z rejonem energetycznym , zamontowanie na swój koszt i własnym staraniem urządzeń pomiarowych, będących podstawą do rozliczenia kosztów zużycia mediów i pokrywanie w całości tych kosztów w  trakcie realizacji inwestycji do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego,

par.5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania niniejszej umowy;

- Dostarczenie Wykonawcy w jednym egzemplarzu projektu wykonawczego oraz  w jednym egzemplarzu projektu budowlanego w dniu podpisania umowy;

- Przekazanie pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy w dniu podpisania umowy;

- Zapewnienie bieżącego nadzoru  i inwestorskiego;

- Dokonywanie odbioru wykonanych robót zgodnie z zapisami niniejszej umowy

par.6

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Terminowa realizacja przedmiotu niniejszej Umowy;

  - Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami , normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,

godnie z wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej               i  sztuką budowlaną , zgłoszenie wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy.

  - Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż i ochrony przed kradzieżą.

  - Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

  - W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robót , ich części bądź urządzeń w toku realizacji , z winy Wykonawcy , naprawienie ich                            i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

  - Prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych.

  - Zorganizowanie placu budowy w zakresie dróg dojazdowych, zasilania placu budowy, zorganizowania zaplecza socjalno-magazynowego, ogrodzenia terenu, należytego zabezpieczenia terenu budowy. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy   do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego,

  - Zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt.

  - Zabezpieczenie na własny koszt i własnym staraniem dostaw mediów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy,    w tym skoordynowanie przekładek sieci i przyłączy z rejonem energetycznym, zamontowanie na swój koszt i własnym staraniem urządzeń pomiarowych, będących podstawą do rozliczenia kosztów zużycia mediów i pokrywanie       w całości tych kosztów w  trakcie realizacji inwestycji do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego

  - Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców, w przypadku gdy część robót została zlecona podmiotom trzecim. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób pracujących na budowie i jest zobowiązany do egzekwowania prawa od wszystkich uczestników procesu budowlanego, znajdujących się na budowie;

  - Współpraca ze służbami technicznymi Zamawiającego, w tym zawiadamianie Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych                   o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu (wpis do dziennika budowy);

  - Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski            w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia;

  - Pokrycie kosztów płatnych prób, badań, odbiorów technicznych                              i uruchomienia pracy urządzeń pozostających w związku z realizacją niniejszej umowy

  - Sporządzenie  inwentaryzacji powykonawczej.

  - Zawarcie umów ubezpieczenia z tytułu szkód , które mogą zaistnieć na placu budowy w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej i przedłożenia ich Zamawiającemu.

  - Likwidacja placu budowy wraz z koniecznym uporządkowaniem terenu                   w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego prac .

  - Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów i materiałów: Aprobatę Techniczną, atest, certyfikat lub deklarację zgodności wyrobu                    z Polską Normą, normą UE – w przypadku braku PN, Aprobatą Techniczną, certyfikat na znak bezpieczeństwa.

  - Zamawiający może zażądać dodatkowych badań wbudowywanych materiałów lub urządzeń, które nie były przewidziane w kosztorysie ofertowym,                        a Wykonawca jest zobowiązany do ich wykonania .

2. Od momentu przekazania frontu robót i placu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren i prowadzone roboty.

par.7

- Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczania zadania fakturami częściowymi .

Faktury częściowe płatne będą przelewem  na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu  .

2.	Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczone fakturami częściowymi nie może przekroczyć 90% wynagrodzenia określonego w par.2  ust.1 umowy .

3.	Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej.

- Podstawą wystawienia faktur są protokoły odbioru wykonanych robót (fakturę końcową poprzedza końcowy protokół  odbioru), zatwierdzone przez inspektora nadzoru . Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po przedłożeniu oświadczenia każdego z Podwykonawców, ze otrzymał należne mu wynagrodzenie za roboty objęte niniejszą umową, a przez niego zrealizowane na podstawie umów zawartych w trybie określonym w § 6 umowy

- Stwierdzenie przez Zamawiającego wad, bądź niewłaściwego wykonania robót wstrzymuje płatność faktur do czasu ich usunięcia i sporządzenia dodatkowego protokołu odbioru .

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ……………………….

- Zamawiający oświadcza , że posiada NIP  937-16-53-267

par.8

1. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym, że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę. Zgłoszenie robót do odbioru częściowego dokonywane będzie w dzienniku budowy, z równoczesnym powiadamianiem Zamawiającego faxem

2. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego odbiorze robót wymienionych w ust. 1, w sposób podany powyżej zobowiązany jest on do ich odkrycia na żądanie Zamawiającego, a następnie przywrócenia robót do stanu poprzedniego na koszt własny.

3.Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu

zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone podpisanym przez obie Strony

protokołem odbioru końcowego.

4. Po całkowitym zakończeniu robót, Wykonawca dokonuje zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego, dokonując wpisu do dziennika budowy i przedkłada dokumenty odbiorowe inspektorom nadzoru, wymagane przepisami prawa budowlanego  (tu m. in.:  atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności, protokoły odbiorów technicznych, pomiarów, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, operaty  itp.) oraz zwróci Zamawiającemu dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami powykonawczymi. Następnie Wykonawca oficjalnym pismem zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.

5. Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności komisji nastąpi do 10 dni od daty zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego komisja stwierdzi, że przedmiot odbioru          z powodu wad nie nadaje się do odbioru, Zamawiający odmawia odbioru z winy Wykonawcy.

7. Jeżeli natomiast w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone przez komisję wady:

(a) nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i w tym celu wyznacza dodatkowy termin, po którego bezskutecznym upływie będzie

uprawniony bądź od umowy odstąpić bądź żądać obniżenia wynagrodzenia, bądź też zlecić usunięcie wad przez inny podmiot na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy;

(b) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                               z przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - żądać wykonania

przedmiotu odbioru po raz drugi wyznaczając w tym celu dodatkowy termin, zachowując

prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań                      na zasadach określonych w umowie.

- w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi –odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i naliczyć kary umowne, o których mowa             w  § 14. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Zamawiający może złożyć                       w terminie do 90 dni od bezskutecznego upływu terminu o którym mowa powyżej.

8. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robót .

par. 9

- Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 3, wykona przy udziale niżej wymienionych Podwykonawców następujące roboty: …………………………………………………

- Pozostaje roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Wykonana jest uprawniony do korzystania z podwykonawcą wskazanym w ust.1               w zakresie tam przypisanym Podwykonawcy po wcześniejszym przedłożeniu umowy (lub jej projektu) oraz wskazania w oparciu o dokumentację zakresu powierzonych Podwykonawcy prac i zaakceptowaniu przez Zamawiającego zgodnie z art. 647 § 2    i § 4 k.c.

- Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niż wskazany w ust.1 Wykonawcy musi być uzasadnione na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje                           i doświadczenie wskazanych Podwykonawców będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia Podwykonawców, jakie wymagane były postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z winy Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót,               o którym mowa w § 1 ust. 4

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawco w jak za swoje własne.

- Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich Podwykonawców.

par.10

- Niedopuszczalne jest przekazanie obowiązków Wykonawcy na osoby trzecie co                nie wyklucza  jednak posługiwania się przez Wykonawcę podwykonawcami .

- Przelew praw Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

par.11

1. Inwestor powierza obowiązki Inspektora Nadzoru inwestycji:

(a) Panu/Pani………………………................, uprawnienia konstrukcyjno – budowlane , nr uprawnienia ............................................,

(b) Panu/Pani………………………..............., uprawnienia sanitarne, nr uprawnienia ................................................,

(c) Panu/Pani………………………................., uprawnienia elektryczne, nr uprawnienia ............................................,

d) Panu/Pani ………………………………….,uprawnienia drogowe, nr uprawnienia …………………………. ,

2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie …………………………………, nr uprawnienia ……………………………………, tel. Kontaktowy……………………..

3.	Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane

par.12

1. Wykonawca udziela  .......................... letniej rękojmi/gwarancji na wykonane roboty oraz  udziela pełnej gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia   licząc od  dnia ostatecznego odbioru wykonanych prac .

2. W przypadku ujawnienia w tym okresie wad Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia w okresie 7 dni roboczych . Jeżeli Wykonawca w tym terminie wad nie usunie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania zastępczego , a kosztami obciąży Wykonawcę.

3. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad, które wystąpiłyby                 w okresie gwarancji/rękojmi, w terminie 5 dni roboczych licząc od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiający może w/w termin przedłużyć. Powyższe ma zastosowanie również do wad jakie wystąpiły w trakcie realizacji umowy tj. do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. Zgłoszenie powinno zostać sporządzone pisemnie, przy czym strony dopuszczają zawiadomienie o wadach w drogą telefaksową.

5.  Okres gwarancji/rękojmi ulega przedłużeniu o okres trwania usuwania wad.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona likwidacji zgłoszonej wady lub usterki                   w określonym terminie, Zmawiający, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonać tej likwidacji we własnym zakresie i obciążyć kosztami Wykonawcę, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 14 niniejszej umowy.

7. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów gwarancyjnych, w których Wykonawca zobowiązuje się brać udział a także wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót - po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie.

par.13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 tj. w kwocie ………………… złotych najpóźniej w dniu zawarcia umowy , w formie ……………………………………….

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie zgodnie z art. 151 ustawy prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane

3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi/gwarancji za wady pozostawia się  30% wysokości zabezpieczenia ustalonego w § 13 ust. 1 umowy.

4. Kwotę, o której mowa w ust. 3 Zamawiający zwróci najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi/gwarancji za wady .

par. 14

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub nie dotrzymania warunków umowy przez Zamawiającego strony ustalają, że:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

(a) za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu realizacji oraz w zakończeniu przedmiotu

umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia

brutto określonego w § 2 umowy,

(b) za każdy dzień nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §2  umowy. Kara naliczana będzie w przypadku przerw wynoszących powyżej 14 dni, po dodatkowym wezwaniu do należytego wykonania zobowiązania. Kara powyższa naliczana będzie niezależnie od konsekwencji wynikających z § 13 umowy,

(c) za każdy dzień opóźnienia w terminie usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia

brutto określonego w § 2 umowy

(d) z tytułu  zaistnienia wad w przedmiocie odbioru nie dających się usunąć w wysokości ustalonej przez Zamawiającego – jako % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy określony w § 2 umowy,

(e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w §2 umowy

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

(a) za każdy dzień zwłoki w odbiorze końcowym przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto § 2 umowy

(b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn zależnych                                            od Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kumulatywnego dochodzenia kar umownych wraz z dochodzeniem odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na wysokość szkody.

5. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, Wykonawca zobowiązany jest do ich zapłacenia w terminie do 14 dni od daty otrzymania

pisemnego wezwania od Zamawiającego.

6. W przypadku konieczności naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na

potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

par. 15

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści niniejszej umowy oraz przepisach Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

(a) gdy wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy przed odstąpieniem,

(b) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich mimo wezwania  dłużej niż 7 dni.

(c) gdy Wykonawca przerwał roboty, a opóźnienie lub przerwa trwa dłużej niż 14 dni              w stosunku do zadeklarowanego przez niego terminu

(d)  gdy będą się powtarzały przypadki wadliwego (niezgodnego z umową) wykonania

robót, pomimo upomnień ze strony Zamawiającego

(e) w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę gwarancji należytego wykonania

umowy, niezależnie od odmowy przekazania terenu budowy

(f) został zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy lub nastąpiło rozwiązanie firmy

Wykonawcy bądź dokonano zajęcia jego majątku,

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót i podpisania protokołu odbioru końcowego a ta zwłoka trwa dłużej niż 1 (jeden) miesiąc,

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony obciążają następujące obowiązki:

5.1. Wykonawca:

(a) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy, sporządzi przy udziale Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, materiałów maszyn           i urządzeń nie wbudowanych według stanu na dzień odstąpienia, oraz na wezwanie Zamawiającego przystąpi do protokolarnego  odbioru  wykonanych robót

(b) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony z powodu której nastąpiło odstąpienie,

(c) sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót

(d) niezwłocznie, a nie później niż w terminie do 14 dni od daty odstąpienia, usunie z

terenu budowy elementy zaplecza.

e) przekaże  Zamawiającemu  wszelkie wymagane atesty , certyfikaty , aprobaty i inne dokumenty wymagane  przepisami prawa na zakres wykonany w ramach  umowy.

5.2 Zamawiający:

(a) dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za te roboty, które

zostały wykonane do dnia odstąpienia,

(b) uzgodni z Wykonawcą zakres pozostawienia lub likwidacji zaplecza                                     i zagospodarowania terenu oraz związane z tym koszty,

(c) przejmie od Wykonawcy pod swój dozór trenu budowy.

par .16

1. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu umowy na własny koszt              i utrzymania tego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, od wszelkich szkód mogących wyniknąć w toku realizacji inwestycji, jak i spowodowanych nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową z tytułu realizacji niniejszej umowy, suma ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy powinna wynosić co najmniej 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100 ).

3. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy (także                        w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy), Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oryginału nowej polisy, z której wynika, że Wykonawca dysponuje,                 z zachowaniem ciągłości i wysokości, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej                  z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, oraz zdeponuje u Zamawiającego kopię tej polisy poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem.

par. 17

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany  oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zmiana treści umowy może nastąpić na zasadach i warunkach określonych w SIWZ, w trybie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Strona dążąca do zmiany treści umowy jest obowiązana do przedstawienia powodów uzasadniających zmianę .

par .18

1.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych .

2.	Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu  sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego .

par. 19

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron .

załącznik : specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA

# Załącznik nr 8 do SIWZ

# Footnotes

Zaznaczyć właściwe punkty.

W tym przypadku należy do oświadczenia własnego załączyć pisemne zobowiązanie (w oryginale) innych podmiotów do dysponowania określonymi zasobami na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia.