O G Ł O S Z E N I E

Urząd Miejski w Szczyrku , 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4,  tel. (033) 82 950 00,

fax. 81-78-763,  strona internetowa: www. szczyrk.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Przebudowa mostu drogowego na rzece Żylica "Dojazd do Osiedla Za Hańderką w Szczyrku".

Przedmiot zamówienia :

Celem przedsięwzięcia jest Przebudowa mostu drogowego na rzece Żylica "Dojazd do Osiedla Za Hańderką w Szczyrku".

  - Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i wykończeniowe

    - Geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia,

    - Demontaż poręczy mostowych,

    - Rozebranie istniejącej stropów żelbetowy, płyta stropowa ,

    - Rozbiórka ustroju nośnego i istniejących rur stalowych ,

    - Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostu pod izolacje,

  - Podbudowa, nawierzchnia

    - Wykonanie koryta pod konstrukcje drogi na dojazdach do mostu.

    - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.

    - Umocnienie poboczy na dojazdach .

    - Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej .

  - Fundamentowanie, zbrojenie

    - Roboty ziemne,

    - Przygotowanie zbrojenia na nadbudowę nisz podłożyskowych i wykonanie ścianek zaplecznych ,

    - Przygotowanie zbrojenia skrzydełek zawieszonych,

    - Przygotowanie i montaż zbrojenia płyty pomostowej,

    - Montaż łożysk,

    - Konstrukcje stalowe,

    - Izolacje,

  - Roboty betoniarskiej

    - Wykonanie deskowania i betonowania nisz podłożyskowych i ścianek zaplecznych.

    - Wykonanie deskowania i betonowania skrzydełek zawieszonych.

    - Wykonanie deskowania i betonowanie płyty pomostowej wraz z gzymsami.

    - Wykonanie deskowania i betonowanie opaski

  - Roboty wykończeniowe

    - Montaż poręczy mostowych,

    - Umocnienie stożków  płytami ażurowymi,

    - Wykonanie narzutu z kamienia typu średniego wzdłuż stożków,

    - Uporządkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynności (robót budowlanych) związanych z inwestycją.

    - Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

  - Roboty inne (wszystkie branże wykonywane w miarę postępu robót

    - Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupoważnionymi.

## 2. Zestawienie podstawowych parametrów:

- jezdnia	300 cm

- gzymsy wraz z bariero – poręczami	2*35 cm

- całkowita szerokość mostu	370,0 cm

- spadek poprzeczny jezdni	daszkowy 2 %

- spadek podłużny	2%

- światło poziome	L = 988,0 cm

- światło pionowe	H = 450,0 cm

- trasa drogi	na prostym odcinku drogi

- kąt skosu obiektu z osią podłużną potoku	α = 90 °

- nośność obiektu	klasa E 150kN (15 Ton) wg PN – 85/S – 10030

- zastosowany beton	klasy B – 30

- zastosowana stal 	klasy 18 G2b

- długość skrzydełek zawieszonych	200 cm

- długość dróg dojazdowych 	41,0mb

# 3. Uwagi wykonawcze:

Przebudowę przewiduje się przy całkowitym zamknięciu obiektu dla ruchu kołowego. Wykonawca zapewni dojście w czas prowadzonych robót do posesji zlokalizowanych po drugiej stronie rzeki - obiektu .

Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlano-wykonawczy przebudowy drogi oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia  od daty podpisania umowy do 31.07.2008 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,  spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wymogi art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych

oraz spełniają warunki dodatkowe;

a)  w ostatnich 5 latach zrealizowali co najmniej 1 zamówienie  o wartości  i rodzaju jak  w niniejszym postępowaniu

b) udzielą minimum 3 -letniej rękojmi/gwarancji na wykonane roboty

c) zobowiążą się ,że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej będzie ponawiane w okresie realizacji zamówienia

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

Nie pobiera się  Wadium

Kryteria wyboru ofert :

najniższa cena - cena 100 %.

Oferty należy składać w pokoju nr 11 w Urzędzie Miasta w Szczyrku,  43-370 Szczyrk,                   ul. Beskidzka 4.

Termin składania ofert upływa w dniu  26.02.2008 r. o godz. 1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  26.02.2008 r. o godz. 1100  w siedzibie Zamawiającego ,              43-370 Szczyrk  ul. Beskidzka 4, pokój nr 31

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście  w Urzędzie Miasta w Szczyrku  przy  ul. Beskidzkiej 4 pokój nr 27 lub za zaliczeniem pocztowym . Cena 1 egzemplarza - 40 zł.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami  -

- Mariusz Pindel -  tel. (033) 82 950 26 pok. 27 w godzinach od 800 do 1500

Termin związania ofertą - 30 dni.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.