SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP na: Remont mostu w ciągu ul. Poziomkowej w Szczyrku, uszkodzonego podczas powodzi w 2010r.

I.  Nazwa oraz adres zamawiającego.

Miasto Szczyrk

43-370 Szczyrk

ul. Beskidzka 4 ,

REGON  000525286, NIP 937-16-53-267

internet : www.um.szczyrk.pl

II. Tryb udzielenia zamówienia:

1.  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP  zgodnie z przepisami ustawy z dnia               29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm. ), zwaną w dalszej części SIWZ ustawą „PZP".

2.  Postępowanie toczy się przed powołaną do przeprowadzenia niniejszego przetargu komisją przetargową.

III. Przedmiot   zamówienia.

Remont mostu w ciągu ul. Poziomkowej w Szczyrku, uszkodzonego podczas powodzi w 2010r.

Wspólny Słownik Zamówień : CPV: 45221111-3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIANIA

1. Roboty rozbiórkowe

W zakres prac rozbiórkowych wchodzi rozbiórka nawierzchni, płyty z gzymsami, dwuteowników I340 oraz podpór żelbetowych mostu. Od górnej wody częściowa rozbiórka fragmentu muru z kamienia polnego (prawy brzeg) i rozbiórka fragmentu muru kolidującego z remontowanym obiektem (lewy brzeg). Od dolnej wody rozbiórka pozostałości po murach po obu stronach.

2. Podpory - koryto

Płyta remontowanego mostu podparta będzie na ścianach żelbetowego koryta potoku. Korytu żelbetowe projektuje się jako posadowione bezpośrednio na podłożu z betonu podkładowego. Na wlocie i wylocie gurty betonowe. Oparcie płyty przewiduje się na 8 łożyskach stalowych stycznych.

3. Ustrój nośny

Ustrój nośny stanowi płyta żelbetowa oparta na 4 dwuteownikach I340, stężonych  dwuteownikami I340 wykorzystanymi z  rozbiórki. Zespolenie elementów stalowych z płytą jest wykonane przez połączenie spoinami sczepnymi prętów zbrojenia płyty z półkami dwuteowników.

4. Poręcze

Projektuje się barieroporęcze sztywne na moście i częściowo na dojeździe posadowione na stopach fundamentowych. Na pozostałych odcinkach na dojazdach projektuje się bariery SP06.

5. Nawierzchnia

Na dojazdach przewiduje się remont nawierzchni drogowej z podbudową wraz wzmocnieniem warstw podłoża geosyntetykami. Na remontowanym odcinku na dojazdach projektuje się krawężniki drogowe. Na moście nowa nawierzchnia z asfaltu wiążącego i ścieralnego.

6. Umocnienia skarp i dno potoku

Od strony dolnej wody na odcinku od mostu do przejazdu do posesji projektuje się umocnienie skarp koszami kamienno-siatkowymi (gabionami). Na dnie potoku wykonać narzut kamienny z wykorzystaniem gruzu z rozbiórki.

7. Zbiornik rumoszowy

Oczyścić dno zbiornika i wyprofilować i wyplantować brzegi. Na dnie wykonać narzut kamienny z wykorzystaniem gruzu z rozbiórki mostu.

8. Roboty wykończeniowe

Konstrukcje stalowe odtłuścić i zabezpieczyć zestawem farb do konstrukcji mostowych. Po robotach związanych z remontem skarpy wyprofilować i wyplantować.

9. Wykonanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych  oraz  organizacji docelowej .

10. Wykonanie  dokumentacji powykonawczej .

Wszelkie użyte w dokumentacji i materiałach przetargowych nazwy własne nie służą wskazaniu konkretnego producenta lub dostawcy, lecz stanowią jedynie  odniesienie do minimalnych wymaganych przez Zamawiającego  parametrów technicznych bądź jakościowych. Każdy zaprojektowany materiał bądź element może zostać zastąpiony przez inny równoważny, zaproponowany przez oferenta pod warunkiem zachowania przewidzianych w projekcie kryteriów.

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi wykonawca.

Szczegółowy zakres  robót określa dokumentacja projektowa oraz Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót .

IV. Opis części  zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza  składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. l pkt 6 i 7 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

VI. Opis sposobu przedstawiania ofert  wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia.

Wymagany termin realizacji zamówienia : od podpisania umowy  do 31.10.2011r.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,  spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

a) posiadania wiedzy i doświadczenia  - w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,                a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną  polegająca na budowie lub remoncie mostu drogowego               o wartości minimum 300.000,00 zł brutto, z załączeniem min. jednego dokumentu potwierdzającego, że robota została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej         i prawidłowo ukończona

b) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. :

-  osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia               do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń, lub odpowiadającymi im uprawnieniami nadanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów  prawa, oraz co najmniej 5–letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, w tym przy realizacji jednego zamówienia polegającego na budowie lub remoncie  mostu drogowego o wartości minimum 300.000,00 zł brutto.

c) w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia udokumentują:

- wykaże dostęp do  środków finansowych niezbędnych na realizację zamówienia   określonych na kwotę co najmniej 300.000,00  złotych

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy                     nie spełniają warunków określonych w art. 24 ustawy „Prawo zamówień publicznych”

Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały dołączone do oferty.

2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów

dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego,

przedstawi inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

IX.  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu, lub specyfikacji

istotnych warunków zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- oświadczenia w trybie art.  22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 2)

- oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 2b ustawy

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; ( referencje) załącznik nr 4.

- wykaz osób, które będą uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontroli  jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami; (załącznik nr 5.

- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż                 3  miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2 (rozdział IX)

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

- oświadczenia w trybie art.  24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (załącznik nr 3)

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu  składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu                      - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych           lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,                       lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie                 lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu — wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu            o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w  pkt. 2 SIWZ:

1) lit. B - D -  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                 i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 ppkt 1) lit. a i c, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument,                        o którym mowa w pkt. 3 ppkt 1) lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż                   3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału               w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych          za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz               w przypadku podmiotów, o których mowa w  Rozdziale VIII  pkt.  2 i 3 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów                               są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

Oświadczenia należy przedstawić w oryginale.

7. Do oferty należy załączyć również :

a) parafowany i podpisany projekt umowy,

b) sporządzony w oparciu o pozycje przedmiaru robót - kosztorys ofertowy,

c) kserokopie dowodu wpłaty wadium,

d) oferta winna być sporządzona według wzoru formularza oferty, stanowiący załącznik do niniejszej Specyfikacji

8. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

X. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (art.38).

2.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

a) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

b) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 3)  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3. Wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  można składać do dnia 24.06.2011r.

4. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:

a) Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą telefaksu

Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania  oświadczeń, wniosków, zawiadomień   formie telefaksowej.

b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się drogą elektroniczną.

XI. WADIUM

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4.244,69 zł (słownie: cztery tysiące dwieście czterdzieści cztery złote 69/100)

2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 30.06.2011r. do godz. 10:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu konto: 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 z dopiskiem wadium na : ”Remont mostu w ciągu ul. Poziomkowej w Szczyrku, uszkodzonego podczas powodzi w 2010r.”

3. Potwierdzeniem wniesienia wadium w pieniądzu będzie kserokopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty.

4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które                 w oznaczonym terminie znajduje się na koncie Zamawiającego.

5. Wadium w pozostałych formach należy składać w kasie Urzędu Miejskiego                          w Szczyrku, ul. Beskidzka 4, pokój nr 24 w terminie przed upływem składania ofert.

6. Zamawiający zwraca wadium na zasadach określonych w art. 46  Pzp.

XII. Termin związania z ofertą.

1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami,

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnieni są:

Mariusz Pindel -referat GKUHiR           tel. (033) 82 950 26

XIV. Opis sposobu przygotowania ofert .

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

3. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej Specyfikacji.

4. Oferta - pod rygorem nieważności - powinna być napisana w języku polskim, pismem maszynowym lub atramentem niezmywalnym oraz podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy - zgodnie z dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały. Dopuszcza się możliwość odrębnej numeracji stron kopii kosztorysu ofertowego, który należy spiąć (np. w skoroszycie miękkim)                     i dołączyć do oferty oddzielnie.

5. Oferta winna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli Wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym                          do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem, przy czym  na pierwszej i ostatniej stronie formularza oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy, o ile są podpisani nieczytelni.

Pozostałe strony muszą być parafowane.

Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

7. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

8. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: Oferta na:  ”Remont mostu w ciągu ul. Poziomkowej w Szczyrku , uszkodzonego podczas powodzi w 2010r.”

NIE OTWIERAĆ  przed  30.06.2011r., godz. 11:00"

Kopertę wewnętrzną należy ponadto opisać danymi Wykonawcy.

9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem , że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt  8 oraz dodatkowo oznaczone słowami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE".

10. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1).  W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie

a) każdy z podmiotów oddzielnie musi  udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych

b) w przypadku warunku wymaganego posiadania wiedzy i  doświadczenia  w stosunku do podmiotów występujących wspólnie, warunek winien być spełniony łącznie;

c) w przypadku warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawcy w sumie winni spełniać wymagane warunki,

d) w przypadku warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, wykonawcy          w sumie winni spełniać wymagany warunek,

Zasady składania ofert wspólnych przez przedsiębiorców:

2). W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale  IX składają:

a)wszyscy  wykonawcy występujący wspólnie  poza punktem dotyczącym posiadania  doświadczenia , który to dokument potwierdzający spełnienie wymagania winien złożyć  jeden z podmiotów składających ofertę wspólną wykazując w układzie tabelarycznym spełnienie wspólnie warunku  wymaganego doświadczenia.

b)wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                     o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy .

11.  Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną                          do reprezentowania wykonawcy, w przypadku przedsiębiorcy, zgodnie z zasadami reprezentacji  wskazanymi we właściwym rejestrze (lub np. w ewidencji działalności gospodarczej). Do oferty należy dołączyć dokument lub pełnomocnictwo, z których wynika uprawnienie osoby do składania oświadczeń woli i reprezentowania wykonawcy, jeżeli prawo to nie wynika z rejestru. W takiej sytuacji dokument lub pełnomocnictwo musi być integralną częścią oferty.

12. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759  ze  zm.  )

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

XV. Miejsce oraz termin  składania oraz otwarcia ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 11 do dnia 30.06.2011r.,  do godz. 10:00.

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania , po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców , którzy zechcą przybyć                 w dniu 30.06.2011r., o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego , pokój nr 31.

XVI. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

XVII. Opis sposobu obliczania ceny.

1.  Cenę należy obliczyć w oparciu o załączoną do specyfikacji dokumentację projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiary  robót.

2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i inne omyłki polegające na niezgodności  oferty ze SIWZ, nie powodujące  istotnych  zmian w treści oferty  zgodnie z art. 87 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego  oferta  została  poprawiona  .

3. Ceny jednostkowe oferty należy obliczyć w oparciu o  załączony do SIWZ przedmiar robót, według kolejności pozycji wyszczególnionych w przedmiarze robót. Przy czym  przedmiar robót ma wyłącznie  charakter dokumentu  pomocniczego – uzupełniającego dokumentacje projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót .

Ewentualny upust winien być uwzględniony w sporządzonym kosztorysie ofertowym, zaś oferowane ceny jednostkowe winny wynikać wprost z kosztorysu ofertowego.

4. Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będzie wyłącznie w walucie polskiej PLN.

5. W cenach jednostkowych i całkowitej cenie ofertowej przedkładanych przez wykonawcę będą, zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.

6. Cena całkowita i ceny jednostkowe podane przez wykonawcę nie będą podczas wykonywania umowy podlegały waloryzacji, stosownie do postanowień zawartych                 w treści umowy.

XVIII.  KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT

1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Nr: | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) | 100 % |

2.  Ocena przyznawane za podane w pkt  12.1  kryteria liczone będą według następującego  wzoru:

| Nr kryterium: | Wzór: |
| --- | --- |
| 1 | Cena (koszt) Liczba punktów= ( Cmin/Cof) * 100 * waga gdzie: -Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert -Cof - cena podana w ofercie |

3.  Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z Członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane. Suma punktów uzyskanych za kryterium oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która największą ilość punktów tj. oferta z najniższą ceną.

4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

#### XIX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

1. Przystępując do podpisania umowy Wykonawca złoży odpis decyzji o nadaniu numeru NIP  i REGON, a wykonawcy którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia publicznego wspólnie, złożą także umowę regulującą ich współpracę (konsorcjum).

2. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej obejmującej odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową z tytułu realizacji niniejszej umowy w zakresie prowadzonej działalności o wartości 1.000.000,00 zł, na okres obowiązywania  umowy. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy (także w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy), Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oryginału nowej polisy, z której wynika, że Wykonawca dysponuje z zachowaniem ciągłości i wysokości, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, oraz zdeponuje u Zamawiającego kopię tej polisy poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem.

Zamawiający powiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich wykonawców, biorących udział w postępowaniu. Wybranemu wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś                              z wykonawców odwołania O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

XX. Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia umowy*

1.  Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie wnosi się w jednej lub kilku  formach określonych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego -nr konta: 58 8140 0009 0043 8656 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Radziechowach - Wieprz.

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form , o których mowa w ppkt 2,  Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia i jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

5.Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia                             w uzgodnieniu z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego terminy składania faktur.

#### XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany  oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy.

1) Zmiana  przewidzianego w umowie terminu zakończenia robót w przypadku:

a)  zmiany spowodowanej warunkami atmosferycznymi, w szczególności

-  klęski żywiołowej ,

- warunków atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych (potwierdzone wpisem inspektora nadzoru)

b)  zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, lub terenowymi, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych  lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych  lub urządzeń.

c) wstrzymania robót przez  Zamawiającego,

d) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

2) Zmiana sposobu realizacji robót  na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:

- koniecznością realizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy .

- niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  spowodowanych zaprzestaniem produkcji  lub wycofania z rynku tych materiałów i urządzeń

3. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami .

- zmianą sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.

- w następstwie wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji

#### XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego.

W toku postępowania Wykonawcy służą środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI rozdział  1 i 2 ustawy PZP.

Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia  oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych .

XXIII. Pozostałe informacje.

1. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej ani zawarcia umowy ramowej.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j.  Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zm.   )

3.  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty                          i Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zatwierdzam

Załączniki:

1.Formularz ofertowy

2.Druki oświadczeń

- oświadczenie art. 22

- oświadczenie art. 24

3. Druk – wykaz robót

4. Druk – potencjał kadrowy

5. Projekt umowy

6. Dokumentacja projektowa, SST

# Załącznik nr 1 do SIWZ

### FORMULARZ  OFERTOWY

Urząd Miejski w Szczyrk 43-370 Szczyrk ul. Beskidzka 4

WYKONAWCA: ..........................................

....................................................................

...................................................................

tel/fax:.........................................................

e-mail:.........................................................

# OFERTA

Nawiązując do zaproszenia w trybie przetargu nieograniczonego na Remont mostu w ciągu                  ul. Poziomkowej w Szczyrku, uszkodzonego podczas powodzi w 2010r.

1.Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót.

- w cenie netto z wszystkimi opłatami koniecznymi :do zakończenia realizacji zamówienia w zaoferowanym czasie ...........................................................................zł (słownie:.....................................................................................................................zł)

-BRUTTO, z wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia w zaoferowanym czasie: ........................................................................................zł (słownie:..................................................................................................................zł)

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i załączoną do niej dokumentacją oraz  zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty, łącznie z  dokonaniem wizji lokalnej terenu,  który będzie przedmiotem zamówienia .

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres do dnia. ..........................także zakreślonego zapisami specyfikacji. Oświadczamy, że nie jest wiążące wycofanie przez nas oferty, które nastąpiło po terminie składania ofert.

4. Wadium w kwocie.........................................zł, zostało wniesione w dniu.........................................w  formie..................................................................................(ksero dowodu zostało dołączone do oferty).

5.Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt  umowy  (Załącznik nr.........SIWZ) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na niżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego .  Jesteśmy świadomi, że gdyby z naszej winy nie doszło do zawarcia umowy wniesione przez nas wadium podlega przepadkowi.

6. Zobowiązujemy się do wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości .......................... słownie...............................................................................  zł (tj. 10% wartości umowy) w terminie określonym przez Zamawiającego w formie .................................................... (zgodnej z zapisami i wymaganiami SIWZ).

7. Podane w ofercie w kosztorysie ofertowym-cenowym ceny nie będą podlegać zmianie i waloryzacji . Podana cena zawiera wszystkie koszty prac i materiałów koniecznych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu  zamówienia.

8.Oświadczamy jednocześnie, że firma nasza:

- zapoznała się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i przyjęła ją bez zastrzeżeń oraz nie zgłasza żadnych uwag co do procedury udzielenia zamówienia.

9.Warunki i okres rękojmi/gwarancji:

Udzielamy  5  letniej rękojmi/gwarancji na przedmiot zamówienia .

10. Przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówienia w terminie  od daty zawarcia umowy do ………………………………...

11. Warunki płatności zaoferowane  w ofercie 30 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego

12.  Prace objęte zamówieniem zamierzmy wykonać sami*

Następujące prace zamierzmy zlecić podwykonawcom  *

Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………….

Zakres:.................................................................................................................................................................

13. Ofertę niniejszą składamy na..................kolejno ponumerowanych stronach.

14. Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny aktualny na dzień otwarcia ofert

15. Informuję/informujemy, że niżej wymienione dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz.U. z  2003r., nr 153, poz. 1503 ze zm.)

a)   ...................................................................................................

b)  ...................................................................................................

c)   ...................................................................................................

* niepotrzebne skreślić

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.......................................

2......................................

3......................................

Podpis osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do

występowania

w  obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# Oświadczenie

### w trybie art. 22 ust. 1 pkt. 1-4

Ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawca.............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

/podać nazwę i adres firmy/

biorąc udział w przetargu na

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Oświadcza, że :

na podstawie art.22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych spełnia warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

-----------------------------

data podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

# Załącznik nr 2b do SIWZ

OŚWIADCZENIE W TRYBIE art. 22 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 2b

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Nazwa i adres oferenta

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że jestem Wykonawcą, który będzie/ nie będzie   dysponował zasobami innych podmiotów niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie:

- wiedzy i doświadczenia1,

- potencjału technicznego1,

- osób zdolnych do wykonania zamówienia1,

- zdolności finansowych1.

Na potwierdzenie, że będę dysponował ww. zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiam w załączeniu pisemne zobowiązanie tych podmiotów.

Podpisano

(upoważniony przedstawiciel oferenta)

# Załącznik nr 3 do SIWZ

# Oświadczenie

#### w trybie art.24 ust.1-2

ustawy Prawo zamówień publicznych

# Wykonawca.............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

/podać nazwę i adres firmy/

biorąc udział w przetargu na

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Stosownie do treści art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2010 r.              Nr 113, poz. 759 ze zm.  ) oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego

......................................................

data podpis

/upoważnionego przedstawiciela

wykonawcy/

Załącznik Nr 4 do SIWZ

# .................................................

nazwa firmy - pieczęć

..................................................................

tel./fax.

WYKAZ  ROBÓT

Nazwa Przedsiębiorstwa: Adres Przedsiębiorstw: Numer Telefonu tel./fax:

Oświadczam/my że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonaliśmy następujące roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia:

| Lp. | Rodzaj (nazwa zadania), Zakres rzeczowy zamówienia | Miejsce wykonania robót | Całkowita wartość wykonanej roboty | Termin realizacji | Imię i nazwisko kierownika budowy i branżowych kierowników robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego   załącznika zostały dołączone dokumenty w ilości .........szt. potwierdzające że roboty te zostały wykonane należycie

..........................,dnia..................

..................................................

Podpis i pieczęć imienna 					                                         (Wykonawcy lub pełnomocnika Wykonawcó

Załącznik  nr 5  do SIWZ

nazwa firmy - pieczęć

..................................................................

tel./fax.

WYKAZ  OSÓB

Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu  zamówieniu

Ja/my niżej podpisany/ni (imię i nazwisko)

.........................................................................................................................................................

upoważniony/ni do reprezentowania:

..........................................................................................................................................................

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: ”Remont mostu w ciągu ul. Poziomkowej w Szczyrku, uszkodzonego podczas powodzi w 2010r.”

Oświadczam/my, że następujące osoby  będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie(dot. spełnienia warunku udziału w postępopwaniu), wykształcenie. | Zakres wykonywanych czynności | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

.....................................................................

(podpis i pieczęć wykonawcy)

Oświadczam, że osoby wskazane w powyższym wykazie, będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia i posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

.....................................................................

(podpis i pieczęć     wykonawcy)

Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik  nr 6  do SIWZ

UMOWA  GKUHiR 272......2011

zawarta w Szczyrku w dniu ...............pomiędzy Gminą Szczyrk ,  reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta Szczyrk                                 -  mgr Wojciech Bydliński

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta               -  Kazimiery Egielman

zwanym w treści umowy Zamawiającym

a ........................................................................................................................................... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu której działa : .....................................................................................................

par.1

1.Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie przeprowadzonego przetargu

nieograniczonego z  dnia ……………… r. w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się niniejszą umową do wykonania zamówienia pod nazwą: ”Remont mostu w ciągu ul. Poziomkowej w Szczyrku, uszkodzonego podczas powodzi w 2010 ”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i warunkami przetargu nieograniczonego określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacji projektowej oraz załączonymi do SIWZ  przedmiarami robót.

3. Wszelkie roboty objęte niniejszą umową wykonawca wykona zgodnie z poniższymi postanowieniami i dokumentami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.

4. Termin rozpoczęcia robót ustala się na................, a  zakończenie  prac ……………..r.

par.2

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy stanowi wynagrodzenie umowne brutto, o wielkości ustalonej kosztorysem ofertowym Wykonawcy w kwocie  ..................................... zł. (słownie .........) w tym podatek VAT ...............................zł. ( słownie ..........................), z zastrzeżeniem ust.2

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z określonego zakresu robót bez wynagrodzenia dla Wykonawcy. Wartość robót, z których Zamawiający zrezygnował zostanie obliczona w oparciu o składniki ceny zawarte w ofercie wykonawcy                      i odliczona od ceny określonej w ust. l niniejszego paragrafu. Z tytułu ograniczenia zakresu robót Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wartość robót i materiałów zgodnie z przekazaną dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczna wykonania            i odbioru robót, przedmiarami robót.

- Materiały przewidziane do budowy powinny odpowiadać wymogom  wyrobów   dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z prawem budowlanym, przepisami wykonawczymi i normami .

par.  3

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z dokumentacją techniczną i zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowiązującymi normami polskimi, prawem budowlanym, oraz innymi obowiązującymi przepisami i starannością wynikającą z zawodowego prowadzenia działalności.

2.Wykonawca zobowiązuje się w taki sposób wykonywać niniejszą umowę, aby Zamawiający, ani żadna osoba trzecia nie doznali szkody pozostającej, w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. W szczególności:

- wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać          o prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji  zadania.

- wykonawca zobowiązany jest wydzielić i szczególnie dokładnie zabezpieczyć teren prowadzonych robót, a także prowadzić roboty w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników.

- wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji zadania zapewnić na terenie budowy należyty ład i porządek, a szczególnie przestrzegać przepisy BHP.

3. Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe i rzeczowe, które wyrządzi Zamawiającemu oraz/lub osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy.                                W szczególności, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt.

4. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowych nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych            i informacji wymaganych przepisami prawa.

5. Po wykonaniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren robót i przekazać                go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczeniowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej we własnym imieniu i na własny koszt.

7. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie                z wymogami przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.                 w sprawie szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U.  z 2003r ., Nr 120, póz. 1126).

8. Wykonawca zobowiązuj się do prowadzenie dziennika budowy.

par.  4

1. Za wynagrodzenie określone w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów i urządzeń.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. l powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz posiadać aprobaty techniczne, certyfikaty i zaświadczenia ITB.

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowne certyfikaty  lub aprobaty techniczne.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonywanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy.

5. Badania, o których mowa w pkt 4,  będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt.

6. Jeżeli w rezultacie tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę,

7. Wykonawca pokryje we własnym  zakresie w szczególności koszty:

- urządzenia placu robót,

- wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie terenu budowy,

- demontażu,  napraw,  montażu  ogrodzeń  posesji  oraz  innych  uszkodzeń  obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- wykonania badań i prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

- obsługi geologicznej,

- dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku,

- sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126 ze zm.),

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- ubezpieczenia budowy i robót,

- transportu i składowania ziemi, oraz wywozu wszelkich powstałych odpadów powstałych podczas realizacji inwestycji,

- sporządzenia inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- likwidacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Inwestorowi najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

- zorganizowania zaplecza budowy, zabezpieczenie na własny koszt i własnym staraniem dostaw mediów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy, w tym skoordynowanie przekładek sieci i przyłączy z rejonem energetycznym , zamontowanie na swój koszt i własnym staraniem urządzeń pomiarowych, będących podstawą do rozliczenia kosztów zużycia mediów i pokrywanie w całości tych kosztów w  trakcie realizacji inwestycji do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego,

par.5

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia podpisania niniejszej umowy;

- Dostarczenie Wykonawcy w jednym egzemplarzu projektu wykonawczego oraz  w jednym egzemplarzu projektu budowlanego w dniu podpisania umowy;

- Przekazanie pozwolenia na budowę wraz z dziennikiem budowy w dniu podpisania umowy;

- Zapewnienie bieżącego nadzoru  i inwestorskiego;

- Dokonywanie odbioru wykonanych robót zgodnie z zapisami niniejszej umowy

par.6

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

  - Terminowa realizacja przedmiotu niniejszej Umowy;

  - Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, obowiązującymi przepisami , normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,

godnie z wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej               i  sztuką budowlaną , zgłoszenie wykonanych robót do odbioru wpisem do dziennika budowy.

  - Prowadzenie robót z zapewnieniem warunków zgodnych z przepisami BHP, p.poż i ochrony przed kradzieżą.

  - Utrzymanie terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkowanie terenu i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

  - W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robót , ich części bądź urządzeń w toku realizacji , z winy Wykonawcy , naprawienie ich                            i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

  - Prowadzenie dziennika budowy będącego dokumentacją prac realizowanych.

  - Zorganizowanie placu budowy w zakresie dróg dojazdowych, zasilania placu budowy, zorganizowania zaplecza socjalno-magazynowego, ogrodzenia terenu, należytego zabezpieczenia terenu budowy. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy   do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego,

  - Zorganizowanie zaplecza budowy na własny koszt.

  - Zabezpieczenie na własny koszt i własnym staraniem dostaw mediów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy,    w tym skoordynowanie przekładek sieci i przyłączy z rejonem energetycznym, zamontowanie na swój koszt i własnym staraniem urządzeń pomiarowych, będących podstawą do rozliczenia kosztów zużycia mediów i pokrywanie       w całości tych kosztów w  trakcie realizacji inwestycji do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy przez Zamawiającego

  - Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców, w przypadku gdy część robót została zlecona podmiotom trzecim. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób pracujących na budowie i jest zobowiązany do egzekwowania prawa od wszystkich uczestników procesu budowlanego, znajdujących się na budowie;

  - Współpraca ze służbami technicznymi Zamawiającego, w tym zawiadamianie Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych                   o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu (wpis do dziennika budowy);

  - Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzór Inwestorski            w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony, konieczny do ich usunięcia;

  - Pokrycie kosztów płatnych prób, badań, odbiorów technicznych                              i uruchomienia pracy urządzeń pozostających w związku z realizacją niniejszej umowy

  - Sporządzenie  inwentaryzacji powykonawczej.

  - Zawarcie umów ubezpieczenia z tytułu szkód , które mogą zaistnieć na placu budowy w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej i przedłożenia ich Zamawiającemu.

  - Likwidacja placu budowy wraz z koniecznym uporządkowaniem terenu                   w terminie nie późniejszym niż termin odbioru końcowego prac .

  - Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów i materiałów: Aprobatę Techniczną, atest, certyfikat lub deklarację zgodności wyrobu                    z Polską Normą, normą UE – w przypadku braku PN, Aprobatą Techniczną, certyfikat na znak bezpieczeństwa.

  - Zamawiający może zażądać dodatkowych badań wbudowywanych materiałów lub urządzeń, które nie były przewidziane w kosztorysie ofertowym,                        a Wykonawca jest zobowiązany do ich wykonania .

2. Od momentu przekazania frontu robót i placu budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren i prowadzone roboty.

par.7

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość rozliczania zadania fakturami częściowymi .

2.   Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu i odbiorze przedmiotu umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury końcowej.

- Podstawą wystawienia faktury jest końcowy protokół odbioru wykonanych robót, zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po przedłożeniu oświadczenia każdego z Podwykonawców, ze otrzymał należne mu wynagrodzenie za roboty objęte niniejszą umową, a przez niego zrealizowane na podstawie umów zawartych w trybie określonym w § 6 umowy

- Stwierdzenie przez Zamawiającego wad, bądź niewłaściwego wykonania robót wstrzymuje płatność faktur do czasu ich usunięcia i sporządzenia dodatkowego protokołu odbioru .

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ……………………….

- Zamawiający oświadcza , że posiada NIP  937-16-53-267

par.8

1. Odbiorom częściowym będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym, że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od momentu zgłoszenia przez Wykonawcę. Zgłoszenie robót do odbioru częściowego dokonywane będzie w dzienniku budowy, z równoczesnym powiadamianiem Zamawiającego faxem

2. Jeżeli w trakcie realizacji umowy Wykonawca nie poinformuje Zamawiającego odbiorze robót wymienionych w ust. 1, w sposób podany powyżej zobowiązany jest on do ich odkrycia na żądanie Zamawiającego, a następnie przywrócenia robót do stanu poprzedniego na koszt własny.

3.Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone podpisanym przez obie Strony protokołem odbioru końcowego.

4. Po całkowitym zakończeniu robót, Wykonawca dokonuje zgłoszenia o gotowości do odbioru końcowego, dokonując wpisu do dziennika budowy i przedkłada dokumenty odbiorowe inspektorom nadzoru, wymagane przepisami prawa budowlanego  (tu m. in.:  atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodności, protokoły odbiorów technicznych, pomiarów, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, operaty  itp.) oraz zwróci Zamawiającemu dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami powykonawczymi. Następnie Wykonawca oficjalnym pismem zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.

5. Zamawiający powoła komisję odbioru końcowego. Rozpoczęcie czynności komisji nastąpi do 10 dni od daty zgłoszenia na piśmie przez Wykonawcę.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego komisja stwierdzi, że przedmiot odbioru          z powodu wad nie nadaje się do odbioru, Zamawiający odmawia odbioru z winy Wykonawcy.

7. Jeżeli natomiast w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone przez komisję wady:

(a) nadające się do usunięcia - Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i w tym celu wyznacza dodatkowy termin, po którego bezskutecznym upływie będzie

uprawniony bądź od umowy odstąpić bądź żądać obniżenia wynagrodzenia, bądź też zlecić usunięcie wad przez inny podmiot na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy;

(b) nie nadające się do usunięcia - Zamawiający może:

- jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie                               z przeznaczeniem - obniżyć wynagrodzenie, odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - żądać wykonania

przedmiotu odbioru po raz drugi wyznaczając w tym celu dodatkowy termin, zachowując

prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań                      na zasadach określonych w umowie.

- w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi –odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i naliczyć kary umowne, o których mowa             w  § 14. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, Zamawiający może złożyć                       w terminie do 90 dni od bezskutecznego upływu terminu o którym mowa powyżej.

8. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych robót .

par. 9

- Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 3, wykona przy udziale niżej wymienionych Podwykonawców następujące roboty: …………………………………………………

- Pozostaje roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Wykonana jest uprawniony do korzystania z podwykonawcą wskazanym w ust.1               w zakresie tam przypisanym Podwykonawcy po wcześniejszym przedłożeniu umowy (lub jej projektu) oraz wskazania w oparciu o dokumentację zakresu powierzonych Podwykonawcy prac i zaakceptowaniu przez Zamawiającego zgodnie z art. 647 § 2    i § 4 k.c.

- Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy innemu niż wskazany w ust.1 Wykonawcy musi być uzasadnione na piśmie i zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje                           i doświadczenie wskazanych Podwykonawców będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia Podwykonawców, jakie wymagane były postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z winy Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót,               o którym mowa w § 1 ust. 4

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

- Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich Podwykonawców.

par.10

- Niedopuszczalne jest przekazanie obowiązków Wykonawcy na osoby trzecie co                nie wyklucza  jednak posługiwania się przez Wykonawcę podwykonawcami, a zastrzeżeniem § 9 umowy

- Przelew praw Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

par.11

1.	Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie inspektor nadzoru  …………….

2. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy będzie …………………………………, nr uprawnienia ……………………………………,

3.	Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane

par.12

1. Wykonawca udziela  5 letniej rękojmi/gwarancji na wykonane roboty oraz  udziela pełnej gwarancji na dostarczone i zamontowane urządzenia   licząc od  dnia ostatecznego odbioru wykonanych prac .

2. W przypadku ujawnienia w tym okresie wad Zamawiający wyznaczy termin ich usunięcia w okresie 14 dni roboczych . Jeżeli Wykonawca w tym terminie wad nie usunie Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania zastępczego, a kosztami obciąży Wykonawcę.

3. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad, które wystąpiłyby                 w okresie gwarancji/rękojmi, w terminie 7 dni roboczych licząc od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych względami eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiający może w/w termin przedłużyć. Powyższe ma zastosowanie również do wad jakie wystąpiły w trakcie realizacji umowy tj. do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. Zgłoszenie powinno zostać sporządzone pisemnie, przy czym strony dopuszczają zawiadomienie o wadach w drogą telefaksową.

5.  Okres gwarancji/rękojmi ulega przedłużeniu o okres trwania usuwania wad.

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona likwidacji zgłoszonej wady lub usterki                   w określonym terminie, Zmawiający, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokonać tej likwidacji we własnym zakresie i obciążyć kosztami Wykonawcę, z zachowaniem prawa do kary umownej określonej w § 14 niniejszej umowy.

7. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów gwarancyjnych, w których Wykonawca zobowiązuje się brać udział a także wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót - po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie.

par.13

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 tj. w kwocie ………………… złotych najpóźniej w dniu zawarcia umowy , w formie ……………………………………….

2. Zamawiający zwróci zabezpieczenie zgodnie z art. 151 ustawy prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane

3. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi/gwarancji za wady pozostawia się  30% wysokości zabezpieczenia ustalonego w § 13 ust. 1 umowy.

4. Kwotę, o której mowa w ust. 3 Zamawiający zwróci najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu rękojmi/gwarancji za wady .

par. 14

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub nie dotrzymania warunków umowy przez Zamawiającego strony ustalają, że:

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

(a) za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu realizacji oraz w zakończeniu przedmiotu

umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia

brutto określonego w § 2 umowy,

(b) za każdy dzień nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w §2  umowy. Kara naliczana będzie w przypadku przerw wynoszących powyżej 14 dni, po dodatkowym wezwaniu do należytego wykonania zobowiązania. Kara powyższa naliczana będzie niezależnie od konsekwencji wynikających z § 13 umowy,

(c) za każdy dzień opóźnienia w terminie usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia

brutto określonego w § 2 umowy

(d) z tytułu  zaistnienia wad w przedmiocie odbioru nie dających się usunąć w wysokości ustalonej przez Zamawiającego – jako % wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy określony w § 2 umowy,

(e) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w §2 umowy

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

(a) za każdy dzień zwłoki w odbiorze końcowym przedmiotu umowy – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto § 2 umowy

(b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn zależnych                                            od Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kumulatywnego dochodzenia kar umownych wraz z dochodzeniem odszkodowania na zasadach ogólnych, bez względu na wysokość szkody.

5. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, Wykonawca zobowiązany jest do ich zapłacenia w terminie do 14 dni od daty otrzymania

pisemnego wezwania od Zamawiającego.

6. W przypadku konieczności naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na

potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

par. 15

1. Oprócz przypadków wymienionych w treści niniejszej umowy oraz przepisach Kodeksu cywilnego, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

(a) gdy wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 90 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy przed odstąpieniem,

(b) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje ich mimo wezwania  dłużej niż 7 dni.

(c) gdy Wykonawca przerwał roboty, a opóźnienie lub przerwa trwa dłużej niż 14 dni              w stosunku do zadeklarowanego przez niego terminu

(d)  gdy będą się powtarzały przypadki wadliwego (niezgodnego z umową) wykonania

robót, pomimo upomnień ze strony Zamawiającego

(e) w przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę gwarancji należytego wykonania

umowy, niezależnie od odmowy przekazania terenu budowy

(f) został zgłoszony wniosek o upadłość Wykonawcy lub nastąpiło rozwiązanie firmy

Wykonawcy bądź dokonano zajęcia jego majątku,

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót i podpisania protokołu odbioru końcowego a ta zwłoka trwa dłużej niż 1 (jeden) miesiąc,

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony obciążają następujące obowiązki:

5.1. Wykonawca:

(a) w terminie do 7 dni od daty odstąpienia od umowy, sporządzi przy udziale Zamawiającego szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, materiałów maszyn           i urządzeń nie wbudowanych według stanu na dzień odstąpienia, oraz na wezwanie Zamawiającego przystąpi do protokolarnego  odbioru  wykonanych robót

(b) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony z powodu której nastąpiło odstąpienie,

(c) sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji, urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót

(d) niezwłocznie, a nie później niż w terminie do 14 dni od daty odstąpienia, usunie z

terenu budowy elementy zaplecza.

e) przekaże  Zamawiającemu  wszelkie wymagane atesty , certyfikaty , aprobaty i inne dokumenty wymagane  przepisami prawa na zakres wykonany w ramach  umowy.

5.2 Zamawiający:

(a) dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za te roboty, które

zostały wykonane do dnia odstąpienia,

(b) uzgodni z Wykonawcą zakres pozostawienia lub likwidacji zaplecza                                     i zagospodarowania terenu oraz związane z tym koszty,

(c) przejmie od Wykonawcy pod swój dozór trenu budowy.

par .16

1. Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia przedmiotu umowy na własny koszt              i utrzymania tego ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, od wszelkich szkód mogących wyniknąć w toku realizacji inwestycji, jak i spowodowanych nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową z tytułu realizacji niniejszej umowy, suma ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy powinna wynosić co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100 ).

3. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy (także                        w przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy), Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oryginału nowej polisy, z której wynika, że Wykonawca dysponuje,                 z zachowaniem ciągłości i wysokości, ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej                  z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, oraz zdeponuje u Zamawiającego kopię tej polisy poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem.

par. 17

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany  oraz określił warunki takiej zmiany.

- Zmiana treści umowy może nastąpić na zasadach i warunkach określonych w SIWZ, w trybie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Strona dążąca do zmiany treści umowy jest obowiązana do przedstawienia powodów uzasadniających zmianę .

par .18

1.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych .

2.	Spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu  sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego .

par. 19

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla każdej ze stron .

załącznik : specyfikacja istotnych warunków zamówienia

ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA

# Footnotes

Zaznaczyć właściwe punkty.

W tym przypadku należy do oświadczenia własnego załączyć pisemne zobowiązanie (w oryginale) innych podmiotów do dysponowania określonymi zasobami na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia.