| PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c. 43-300 Bielsko-Biała ul. Powstańców Śląskich 6 ANNA LASKOWSKA-ŁAPA WOJCIECH ŁAPA tel./fax.: (33)815-05-01, 828-58-91, tel.kom. 0-601-53-63-87 e-mail: archex@archex.com.pl archex@pro.onet.pl NIP: 547-14-84-460 REGON: 070750554 konto: Bank Zachodni WBK S.A. IO/BB 66 1090 1740 0000 0000 7301 0835 |
| --- |
| KARTA TUTUŁOWA |
| Temat | Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na przedszkole w Szczyrku – Biłej |
| Adres | Szczyrk – Biła , ul. Górska 104 pgr 3111/19 |
| Faza | Projekt budowlany |
| Inwestor | URZĄD MIASTA ul. Beskidzka 4 43 – 370 Szczyrk |
| Autor projektu | arch. Wojciech Łapa |  |
| Zespół projektowy | tech.bud. Edyta Sierakowska |  |
| Sprawdzający | arch. Anna Laskowska-Łapa |  |
| Symbol | S.C.-19/07 | Data opracowania | 06.2007 r. | Egzemplarz | 5 |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

## Część opisowa:

- Opis techniczny

- Opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

### . Część rysunkowa:

część architektoniczna

- Sytuacja						skala 1:1000

- Rzut piwnic						skala 1:50

2A. Rzut piwnic - rozmieszczenie przebić, otworów nawiewnych i wywiewnych wentylacji mechanicznej                                                 skala 1:100

3.  Rzut parteru 						skala 1:50

3A.Rzut parteru - rozmieszczenie przebić, otworów nawiewnych i wywiewnych   wentylacji mechanicznej                                                 skala 1:100

4.  Rzut piętra					    skala 1:50

4A.Rzut piętra - rozmieszczenie przebić, otworów nawiewnych i wywiewnych      wentylacji mechanicznej                                                 skala 1:100

5.  Rzut poddasza					    skala 1:50

6.  Przekrój					      skala 1:50

7.  Zestawienie stolarki drzwiowej						skala 1:100

1i.  Rzut piwnic						skala 1:50

2i.  Rzut parteru						skala 1:50

3i.  Rzut piętra						skala 1:50

4i.  Rzut poddasza						skala 1:50

5i.  Przekrój A – A						skala 1:50

6i.  Elewacja						skala 1:100

7i.  Elewacja 						skala 1:100

8i.  Elewacja 						skala 1:100

9i.  Elewacja						skala 1:100

OPIS TECHNICZNY

1.      DANE OGÓLNE:

1.1.   Podstawa opracowania:

- program uzgodniony z Inwestorem

- zlecenie Inwestora

- inwentaryzacja obiektu

- technologia

1.2.   Inwestor:

Urząd Miasta

ul. Beskidzka 4

43 – 370 Szczyrk

2. 	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.   Rodzaj i miejsce projektowanej inwestycji:

Celem przedsięwzięcia  jest zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej na przedszkole w Szczyrku – Biłej przy ul. Górskiej 104.

2.2 	Stan istniejący zagospodarowania działki:

Szkoła objęta opracowaniem znajduje się w południowej części działki. Jest to obiekt z wewnętrznym placem manewrowym i parkingami. Wjazd na teren szkoły odbywa się poprzez istniejący wjazd od ul. Górskiej. Teren spada w kierunku południowym. Nie występuje na nim bogata szata roślinna, działka pokryta jest bardzo małą ilością zieleni wysokiej.

Na terenie opracowania i wokół niego przebiegają następujące sieci:

- Sieć energetyczna eNN , eANN

- Sieć gazowa

- Sieć wodociągowa

- Kanalizacja deszczowa

  - Zagospodarowanie działki:

Działka objęta opracowaniem jest zagospodarowana. Zmiana sposobu użytkowania w obiekcie nie spowoduje zmian w zagospodarowaniu terenu. Przedszkole będzie korzystało z istniejącego ogrodu przyszkolnego wyposażonego w urządzenia do zabaw. Ogród jest wydzielony i ogrodzony i zostanie przeznaczony wyłącznie na potrzeby przedszkola.

  - Warunki terenowo - prawne.

Budynek i działka pozostają w dyspozycji Inwestora.

  - Dane o wpisie do rejestru zabytków i ochronie na podstawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren i obiekt nie znajduje się w rejestrze zabytków.

  - Informacje o zagrożeniach dla środowiska.

Obiekt nie powoduje zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia  użytkowników.

3. 	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

  - Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Obiekt, w którym znajduje się część objęta opracowaniem to budynek podpiwniczony, posiadający trzy kondygnacje nadziemne i poddasze nieużytkowe. W obiekcie nastąpi zmiana sposobu użytkowania w poziomie piwnic, parteru, piętra. Przedszkole stanowić będzie wydzieloną, niezależną część z odrębnym wejściem.

Dane podstawowe (dla części objętej opracowaniem)

Powierzchnia zabudowy:		188,62 m2

Powierzchnia użytkowa: 	    	433,79 m2

Kubatura: 			       2053,00 m3

Zatrudnienie: kuchnia – 3 osoby, personel – 9 osób

Ilość dzieci: 50 w trzech oddziałach

Zestawienie pomieszczeń (część objęta opracowaniem):

Piwnice – 137,00 m2

0.1     przed - magazyn		      		 	 6,27 m2

0.2	pomieszczenie porządkowe			 2,55 m2

0.3	magazyn napojów	  				 2,78 m2

0.4	magazyn chłodn.-mroźn.				 6,33 m2

0.5	komunikacja			  			 9,75 m2

0.6	magazyn warzyw i owoców			 7,10 m2

0.7	próbki				           		 2,03 m2

0.8	przygotowalnia warzyw i jaj 		          6,45 m2

0.9	przygotowalnia mięsa			  	 6,03 m2

0.10	pomieszczenie socjalne z węzłem sanitarnym	 7,15 m2

0.11	komunikacja						 4,73 m2

0.11a	magazyn czystych pojemników			 3,10 m2

0.12	komunikacja					         13,05 m2

0.13	myjnia pojemników				  	 5,65 m2

0.14	magazyn produktów suchych			 4,25 m2

0.15	kuchnia					         24,10 m2

0.16	komunikacja					           4,13 m2

0.17	szatnia						11,25 m2

0.18	magazyn sprzętu terenowego			  4,10 m2

0.19	wc 							  3,80 m2

0.D	dźwig z maszynownią				  2,40 m2

RAZEM:						      137,00 m2

Parter – 188,88 m2

1	szatnia						20,47 m2

2	wc dla NPS						  4,34 m2

3	sala zajęć dla maluchów 				32,57 m2

4	klatka schodowa					11,38 m2

5	komunikacja						  3,25 m2

6	komunikacja						  4,16 m2

7	komunikacja						14,00 m2

8	zmywalnia						  4,84 m2

9	przygotowalnia podręczna				  5,55 m2

10	biuro dyrektora przedszkola			10,63 m2

11	węzeł sanitarny dla dzieci				  9,80 m2

12	sala zajęć dla maluchów				50,65 m2

13	pomieszczenie socjalne				  5,84 m2

14	pomieszczenie porządkowe			  2,40 m2

15	magazyn leżaków					  3,00 m2

16	komunikacja						  6,00 m2

RAZEM:						      188,88 m2

Piętro – 107,91 m2

1.1	klatka schodowa					10,40 m2

1.2	komunikacja						  7,77 m2

1.3	łazienka						  3,43 m2

1.4	przygotowalnia podręczna				  4,80 m2

1.5	zmywalnia						  2,95 m2

1.6	sala zabaw – świetlica				19,76 m2

1.7	węzeł sanitarny					  7,20 m2

1.8	sala zajęć					 	37,34 m2

1.9	komunikacja - pochylnia				  5,40 m2

1.10	pomieszczenie gospodarcze			  1,66 m2

1.11	komunikacja						  7,20 m2

RAZEM:						      107,91 m2

  - Forma i funkcja architektoniczna

Inwestycja  polega na zmianie funkcji pomieszczeń – zgodnie z projektem technologii, w związku z tym projektowane są wyburzenia (otwory drzwiowe), zamurowania oraz podziały pomieszczeń ściankami działowymi. Ze względu na ograniczenie powierzchni w istniejącym budynku zachodzi konieczność zlokalizowania zespołu żywieniowego  w  kondygnacji  przyziemia, a pozostałych pomieszczeń przedszkola na parterze i piętrze budynku. Przygotowywane posiłki będą wywożone projektowanym dźwigiem na wyższe kondygnacje i tam wydawane. Bezpośrednio przy części przygotowawczej nie przewiduje się sali jadalnej. Jest to podyktowane niedostateczną wysokością pomieszczeń. Jedynym pomieszczeniem przeznaczonym na stały pobyt ludzi w przyziemiu jest przygotowalnia posiłków (kuchnia), w której projektuje się obniżenie posadzki, tak aby uzyskać wysokość pomieszczenia 250 cm w świetle. W poziomie piwnic zaprojektowano: kuchnię, przygotowalnię mięs, jaj, warzyw i owoców , magazyny, pomieszczenie socjalne z szatnią i węzłem sanitarnym dla pracowników.

Na parterze projektuje się wc przeznaczone dla osób z dysfunkcją narządu ruchu i osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nowe sanitariaty zarówno pod względem wymiarów jak i wyposażenia spełniają obowiązujące przepisy. W części dawnej sali gimnastycznej i przedszkolnej wydzielono część socjalno – magazynową, zaprojektowano także węzeł sanitarny dla dzieci. Pozostałą część obu pomieszczeń poprzez wyburzenia otworów zaadaptowano na jedną dużą salę zajęć dla maluchów. Drugie pomieszczenie o tym samym przeznaczeniu zaprojektowano z bezpośrednim wejściem od strony nowej szatni  dla  dzieci. W poziomie  parteru  zaprojektowano  również  zmywalnię

i przygotowalnię podręczną, magazynki podręczne a także biuro dyrektora przedszkola.

Na piętrze zaprojektowano dwie sale dla starszych przedszkolaków wraz z węzłem sanitarnym dla dzieci i osobnym dla pracowników zlokalizowanym w sąsiedztwie nowoprojektowanej przygotowalni podręcznej i zmywalni.

Dla łatwego pokonania różnicy poziomów w komunikacji I piętra przez osoby z dysfunkcją narządu ruchu wyburzono fragment stropu i schody a w to miejsce zaprojektowano nowy strop jako pochylnię.

Układ pomieszczeń rozwiązano tak, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie

przedszkola, zachowując wytyczne zawarte w projekcie technologii.

Na piętrze budynku wprowadzono wentylację grawitacyjną, grawitacyjną wspomaganą mechanicznie i mechaniczną. Klatki schodowe ewakuacyjne wyposażone będą dodatkowo w siłowniki, zapewniające napowietrzanie.

Zgodnie z opinią z zakresu ochrony przeciwpożarowej ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego, komunikację i klatki schodowe w poziomie wszystkich kondygnacji wydzielono drzwiami przeciwpożarowymi klasy EI30. Klatki schodowe wyposażono w urządzenia oddymiania (klapy dymowe o czynnej powierzchni oddymiania 5% rzutu klatki schodowej).

W ramach dostosowania budynku do warunków ewakuacji należy także zastosować oświetlenie awaryjne, wykończenie materiałami niepalnymi, wydzielenie dróg ewakuacyjnych oraz wprowadzenie wewnętrznych hydrantów (rozmieszczenie jak w projekcie architektury).

3.3.	Opis konstrukcji:

- ściany działowe z płyt gipsowo – kartonowych (całkowita grubość ściany -  10 i 12 cm)

- podciągi, nadproża – żelbetowe, stalowe

3.4. 	Instalacje

Budynek jest wyposażony w następujące instalacje:

-    gazową

-    wodociągową – uzupełnienie instalacji istniejącej

-    kanalizację sanitarną – uzupełnienie instalacji istniejącej

-    kanalizację deszczową

-    elektryczną – projekt obejmuje zasilanie dźwigu i zespołu kuchennego

-    c.o.

3.5. 	Wpływ obiektu budowlanego na środowisko:

- zapotrzebowanie wody – z sieci wodociągowej

- sposób odprowadzania ścieków – do istniejącego przyłącza

- emisja zanieczyszczeń – spalin gazowych – istniejąca kotłownia

- rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów – bez zmian

- emisja hałasu i innych zakłóceń – nie występują

- wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne – nie występuje

Przyjęte w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwiązania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.8. 	Warunki ochrony przeciwpożarowej.

Według opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynek nie kwalifikuje się  jako zagrażający życiu ludzi.

W komunikacji należy wprowadzić oświetlenie awaryjne z wyznaczeniem drogi ewakuacyjnej.

Komunikacje i klatki schodowe w poziomie wszystkich kondygnacji wydzielono drzwiami przeciwpożarowymi klasy EI30. Klatki schodowe wyposażono w urządzenia oddymiania (klapy dymowe o czynnej powierzchni oddymiania 5% rzutu klatki schodowej) oraz siłowniki, zapewniające napowietrzanie.

4.	MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:

4.1.	wewnętrzne

ściany:

-   kuchnia i pomieszczenia zaplecza kuchennego –płytki ceramiczne

do pełnej wysokości (lub inny łatwo zmywalny materiał)

-   pomieszczenia socjalne, sanitarne, „mokre”  - płytki ceramiczne

do wysokości 2,0 m od posadzki

-  w pomieszczeniach magazynowych, pomieszczeniach gospodarczych -

płytki ceramiczne do wysokości 2,0 m od posadzki

-   pomieszczenie biurowe – malowane farbami akrylowymi lub tapeta

-   sale zabaw dla dzieci – malowane farbami zmywalnymi lub tapeta zmywalna

posadzki:

- pomieszczenia socjalne, sanitarne, „mokre” - płytki gresowe antypoślizgowe

- kuchnia i pomieszczenia zaplecza kuchennego – płytki gresowe antypoślizgowe

- magazyny - płytki gresowe antypoślizgowe

- sale zabaw dla dzieci – wykładzina dywanowa

- pomieszczenie biurowe – wykładzina dywanowa

stolarka drzwiowa:

- drewniana płycinowa w kolorze jasny brąz

- aluminiowa malowana proszkowo na kolor biały

- aluminiowe o odporności ogniowej EI30

- zestawy szklane aluminiowe w kolorze białym

stolarka okienna:

- okna nieotwieralne pcv w kolorze białym

Wymiary i rodzaje okien i drzwi według zestawienia stolarki.

4.2  	zewnętrzne

- stolarka okienna – istniejąca, nie podlega wymianie

- stolarka drzwiowa – drewniana w kolorze - ciemny brąz

UWAGI: Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z projektantem.

Projekt budowlany architektury należy rozpatrywać łącznie z 	projektami branżowymi.

Wszelkie elementy i materiały użyte do realizacji zgodnie z 	niniejszą dokumentacją powinny posiadać wymagane przepisami aprobaty, atesty i świadectwa.

Bielsko-Biała, czerwiec 2007r.

| PRACOWNIA PROJEKTOWA s.c. 43-300 Bielsko-Biała ul. Powstańców Śląskich 6 ANNA LASKOWSKA-ŁAPA WOJCIECH ŁAPA tel./fax.: (33)815-05-01, 828-58-91, tel.kom. 0-601-53-63-87 e-mail: archex@archex.com.pl archex@pro.onet.pl NIP: 547-14-84-460 REGON: 070750554 konto: Bank Zachodni WBK S.A. IO/BB 66 1090 1740 0000 0000 7301 0835 |
| --- |
| KARTA TUTUŁOWA |
| Temat | ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA PRZEDSZKOLE W SZCZYRKU – BIŁEJ |
| Adres | SZCZYRK – BIŁA , UL. GÓRSKA 104 PGR 3111/19 |
| Faza | PLAN BIOZ |
| Inwestor | URZĄD MIASTA UL. BESKIDZKA 4 43 – 370 SZCZYRK |
| Autor informacji BIOZ | arch. Wojciech Łapa |  |
| Symbol | S.C.-19/07 | Data opracowania | 06.2007 r. | Egzemplarz | 5 |

OPRACOWANIE  ZAWIERA:

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wg wymogów

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r.    w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) - § 2.1.

§ 2.1. 	Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwana dalej „informacją” zawiera stronę tytułową i część opisową.

- Strona tytułowa zawiera:

  - nazwę i adres obiektu budowlanego;

  - imię i nazwisko inwestora oraz jego adres;

  - imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację.

- Część opisowa zawiera:

  - Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

  - Wskazanie istniejących obiektów budowlanych;

  - Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

  - Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń i czas ich wystąpienia;

  - Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem  do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

  - Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

PLAN BIOZ

1. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robót oraz kolejność realizacji

Zmiana sposobu użytkowania stanowi realizacje jednoetapowego przedsięwzięcia budowlanego.

Zakres robót obejmować będzie:

- budowa ścian wewnętrznych

- wykonanie szybu dla dźwigu

- ułożenie nadproży

- wykonanie warstw posadzek

- wykonanie wentylacji

- wykonanie instalacji

- wykonanie izolacji pionowych i poziomych

- ułożenie nadproży

- wykonanie fragmentu stropu

- wstawienie stolarki zewnętrznej i wewnętrznej

- wewnętrzne i zewnętrzne roboty wykończeniowe

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajduje się budynek szkoły podstawowej.

Budynki znajdujące się na sąsiednich działkach, znajdują się w bezpiecznej odległości od projektowanego budynku i nie powodują zagrożenia w trakcie realizacji inwestycji.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi.

Opracowanie projektowe nie przewiduje lokalizacji obiektów stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa ludzi.

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie miejsca realizacji prac budowlanych przed dostępem osób trzecich oraz dokonać niezbędnych (przewidzianych m.in. przepisami BHP) czynności w celu przeszkolenia technicznego oraz właściwej organizacji placu budowy z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków ostrożności mających na celu eliminację wszelkich możliwych zagrożeń.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

W każdych z powyższych okoliczności należy przeprowadzić wszelkie wymagane prawem szkolenia pracowników wykonujących roboty budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP w porozumieniu z dostawcami (producentami) wykorzystywanych technologii (materiałów, urządzeń) budowlanych.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót bud.

Organizacja miejsca budowy zapewnić musi dogodność komunikacyjną umożliwiającą sprawną ewakuację ze stref potencjalnego zagrożenia zdrowia (oraz ich sąsiedztwa). Należy zwrócić uwagę na zastosowanie wszelkich wymaganych prawem urządzeń i zabezpieczeń gwarantujących bezpieczeństwo wykonywania oraz komunikacji ewakuacyjnej pracowników, w tym urządzenia zabezpieczające (p. poż.), oznaczenia szkolenie informacyjne.

Bielsko – Biała, czerwiec 2007 r.