TABELA  NR 2

WYKAZ   URZĄDZEŃ   WENTYLACYJNYCH

PRZEDSZKOLE – SZCZYRK-BIŁA, UL.GÓRSKA 104

| Zespół | Pom nr | Typ urządzenia | Ilość szt. | Wydajność nawiew m³/h | Wydajność Wywiew m³/h | Moc cieplna nagrzewnicy kW | Moc Elektr. KW | Zasilanie V | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| N1 | 0.6 | Aparat nawiewny z nagrzewnicą wodną 80/60, kpl automatyki | 1 | 1820/ 250 Pa | - | 26 | 0.75 | 400 |  |
| W1.1 | 0.2 0.3 | Wentylator kanałowy z regulatorem. 2-stop | 1 | - | 110/ 105 Pa | - | 0.038 | 230 |  |
| W1.2 | 0.4 0.6 | Wentylator kanałowy z regulatorem. 2-stop | 1 | - | 328/ 190 Pa | - | 0.080 | 230 |  |
| W1.3 | 0.10 | Wentylator ścienny | 2 | - | 2x100/ 55Pa | - | 2x0.038 | 230 |  |
| W1.4 | 0.13 | Wentylator ścienny | 1 | - | 90/ 55 Pa | - | 0.038 | 230 |  |
| W1.5 | 0.14 | Wentylator ścienny | 1 | - | 50/ 70 Pa | - | 0.038 | 230 |  |
| W1.6 | 0.15 | Wentylator wyciągowy od okapu kuchennego Ø315 wersja ciepłoodporna | 1 | - | 1380/ 260 Pa | - | 0.37 | 230/400 |  |
| W1.7 | 0.17 | Wentylator ścienny | 1 | - | 113/ 55Pa | - | 0.038 | 230 |  |
| W1.8 | 0.18 | Wentylator ścienny | 1 | - | 100/ 55 Pa | - | 0.038 | 230 |  |
| W1.9 | 0.19 | Wentylator ścienny | 1 | - | 100/ 55 Pa | - | 0.038 | 230 |  |
| N2 | 11 | Aparat nawiewny z nagrzewnicą wodną 80/60, kpl automatyki | 1 | 1800/ 250 Pa | - | 26 | 0.75 | 400 |  |
| W2.1 | 1 | Wentylator ścienny | 1 | - | 230/ 100 Pa | - | 0.125 | 230 |  |
| W2.2 | 2 | Wentylator ścienny | 1 | - | 100/ 55 Pa | - | 0.038 | 230 |  |
| W2.3 | 3 | Wentylator ścienny | 2 | - | 2x136/ 50 Pa | - | 2x0.038 | 230 |  |
| W2.4 | 8 | Wentylator ścienny | 1 | - | 159/ 50 Pa | - | 0.038 | 230 |  |
| W2.5 | 9 | Wentylator ścienny | 1 | - | 182/ 50 Pa | - | 0.038 | 230 |  |
| W2.6 | 11 | Wentylator ścienny | 1 | - | 161/ 50 Pa | - | 0.038 | 230 |  |
| W2.7 | 12 | Wentylator kanałowy z regulatorem. 2-stop | 1 | - | 497/ 180 Pa | - | 0.128 | 230 |  |
| W2.8 | 13 | Wentylator ścienny | 1 | - | 50/ 70 Pa | - | 0.038 | 230 | „ |
| W2.9 | 14 | Wentylator ścienny | 1 | - | 50/ 70 Pa | - | 0.038 | 230 | „ |
| W2.10 | 1.4 | Wentylator ścienny | 1 | - | 128/ 50 Pa | - | 0.038 | 230 | „ |
| W2.11 | 15 | Wentylator ścienny | 1 | - | 80/ 60 Pa | - | 0.038 | 230 | „ |
| W2.12 | 1.3 | Wentylator ścienny | 1 | - | 50/ 70 Pa | - | 0.038 | 230 | „ |
|  |  | Razem: |  |  |  | 52 | 2.925 |  |  |